## Slide 1
جی پی اس (GPS)
پاورپوینت
نام پژوهشگران: ...............
استاد راهنما: ................
سال تحصیلی: ...............

## Slide 2
مقدمه
GPS یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه ای با حداقل 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی پی اس (GPS) در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

## Slide 3
معرفی
هر ماهواره و گیرنده مجهز به ساعت اتمی پایدار است. ساعت های ماهواره ای با یکدیگر و ساعت های زمینی هماهنگ می شوند. گیرنده GPS ساعت دارد اما همگام سازی نشده است و پایدار نیست (ثبات کمتری دارد). هرگونه انحراف از زمان واقعی ماهواره ها از ساعت زمینی باید روزانه اصلاح شود. چهار کمیت ناشناخته (سه مختصات و انحراف ساعت از زمان ماهواره) لازم از شبکه همگام سازی شده ماهواره ها و گیرنده محاسبه شود. کار گیرنده GPS دریافت سیگنال از شبکه ماهواره ها برای محاسبه سه معادله ناشناخته اساسی زمان و موقعیت است.

## Slide 4
معرفی
یک سیگنال GPS شامل کدهای شبه تصادفی و زمان انتقال و موقعیت ماهواره در آن زمان است. همچنین به سیگنال پخش شده توسط GPS ، فرکانس حامل با مدولاسیون نیز گفته می شود. علاوه بر آن، یک کد شبه تصادفی، توالی ای از صفر و یک است.
در واقع، موقعیت گیرنده و انحراف ساعت گیرنده نسبت به زمان سیستم گیرنده، با استفاده از معادلات مسیریابی برای پردازش زمان پرواز TOF به طور همزمان محاسبه می شود. TOF چهار مقداری است که گیرنده با استفاده از زمان ورود و زمان انتقال سیگنال تشکیل می دهد. موقعیت معمولاً نسبت به ژئوئید ها به عرض جغرافیایی، طول و ارتفاع تبدیل می شود (الزاماً، سطح متوسط ​​دریا). سپس مختصات بر روی صفحه نشان داده می شود.

## Slide 5
ساختار اساسی GPS
GPS از سه بخش زیر تشکیل شده است:
بخش فضایی (ماهواره های (GPS) تعدادی از ماهواره های (GPS) در شش مدار دور زمین در ارتفاع تقریبی 20 هزار کیلومتری (چهار ماهواره GPS در هر مدار) مستقر شده و در فواصل 12 ساعته به دور زمین حرکت می کنند.

## Slide 6
ساختار اساسی GPS
بخش کنترل (ایستگاه های کنترل زمینی)
ایستگاه های کنترل زمینی نقش اطمینان، کنترل و نگهداری مدار ماهواره را دارند تا اطمینان حاصل کنند که انحراف ماهواره ها از مدار و همچنین زمان GPS در حد تحمل است.
بخش کاربر (گیرنده های GPS)
گیرنده ها و فرستنده های GPS از جمله مواردی مانند ساعت، تلفن های هوشمند و دستگاه های telematic.

## Slide 7
عناصر GPS
ساختار GPS پیچیده است. این ساختار شامل سه بخش اصلی از جمله یک بخش فضایی، یک بخش کنترل و یک بخش کاربر است. پرتاب ماهواره در مدار زمین متوسط کار ​​طاقت فرسایی است. بخش فضایی شامل 24 تا 32 ماهواره یا فضاپیما در همان مدار است، 8 تا هر کدام در سه مدار دایره ای. همیشه حداقل شش ماهواره تقریباً از هرکجای سطح زمین در معرض دید هستند.

## Slide 8
بعد از بخش فضایی، بخش کنترل قرار دارد. در بخش کنترل یک ایستگاه کنترل اصلی، یک ایستگاه کنترل اصلی جایگزین، آنتن های زمینی و ایستگاه نمایشگر وجود دارد. بخش کاربر از هزاران خدمات موقعیت یابی غیرنظامی، تجاری و نظامی تشکیل شده است. گیرنده یا دستگاه GPS از یک آنتن تشکیل شده است که با فرکانس منتقل شده توسط ماهواره ها تنظیم می شود. همچنین شامل صفحه نمایش برای نشان دادن مکان و زمان است.
عناصر GPS

## Slide 9
یک گیرنده GPS بر اساس تعداد ماهواره هایی که می تواند به طور همزمان بر آن ها نظارت کند، یعنی تعداد کانال ها، طبقه بندی می شود. گیرنده ها به طور کلی چهار تا پنج کانال دارند اما پیشرفت های اخیر نشان داده است که تا 20 کانال نیز ساخته شده است.
فرکانس ماهواره : تمام ماهواره ها فرکانس هایی را منتشر می کنند. باند فرکانس شامل پنج نوع از جمله L1، L2، L3، L4 و L5 است. این باند ها محدوده فرکانسی بین 1176 مگاهرتز تا 1600 مگاهرتز دارند.
عناصر GPS

## Slide 10
نحوه کار GPS
ماهواره های GPS در طول روز دو بار به دور زمین می چرخند. کاملاً دقیق به دور آن می چرخد ​​و نشانه ها و اطلاعات را به زمین می فرستد. گیرنده های GPS تمام اطلاعات را بدست می آورند و برای کشف موقعیت دقیق کاربر آن ها را مثلث بندی می کنند. اساساً، گیرنده GPS مدت زمانی که در آن سیگنال توسط ماهواره منتشر می شود را هم سنجی و زمان دریافت آن را معین می کند. اختلاف زمان، فاصله گیرنده از ماهواره های GPS را فرمول بندی می کند. فاصله دقیق را با چند ماهواره دیگر را اندازه گیری می کند و گیرنده موقعیت کاربر را تعیین و آن را بر روی نقشه دستگاه الکترونیکی نشان می دهد.

## Slide 11
نحوه کار GPS
گیرنده باید حداقل با سه ماهواره بر روی سیگنال قفل شود تا یک موقعیت دو بعدی ایجاد و همچنین حرکات کاربر را ردیابی کند. با استفاده از چهار ماهواره یا بیشتر، گیرنده می تواند موقعیت سه بعدی کاربر که از ارتفاع، عرض و طول جغرافیایی تشکیل شده است را تعیین کند. دستگاه GPS پس از تعیین موقعیت کاربر، اطلاعات دیگری مثل سرعت، وضع، مسیر، مسافت، مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید را محاسبه می کند.

## Slide 12
موقعیت یابی GPS
اولاً، سیگنال زمان از یک ماهواره GPS در یک نقطه مشخص ارسال می شود. پس از آن، اختلاف زمانی بین زمان GPS و نقطه زمانی که گیرنده GPS، سیگنال زمان را دریافت می کند محاسبه می شود تا فاصله گیرنده تا ماهواره را ایجاد کند. همین روند با سه ماهواره دیگر نیز انجام خواهد شد. محاسبه موقعیت گیرنده GPS از فاصله گیرنده GPS تا سه ماهواره امکان پذیر است. با این حال، موقعیت ایجاد شده توسط این روش دقیق نیست، زیرا یک خطا در فاصله محاسبه شده بین ماهواره ها و یک گیرنده GPS وجود دارد، که ناشی از یک خطای زمانی در ساعت است که در یک گیرنده GPS گنجانده شده است

## Slide 13
موقعیت یابی GPS
برای یک ماهواره، یک ساعت اتمی برای تولید اطلاعات مربوط به زمان در نظر گرفته شده است، اما زمان تولید شده توسط ساعت های گنجانده شده در گیرنده های GPS به اندازه زمان تولید شده توسط ساعت های اتمی در ماهواره ها دقیق نیست. در اینجا، ماهواره چهارم نقش خود را بازی می کند: فاصله ماهواره چهارم تا گیرنده می تواند برای محاسبه موقعیت در روابط تا داده های موقعیت تولید شده توسط فاصله بین سه ماهواره و گیرنده استفاده شود، بنابراین حاشیه خطا همان دقت موقعیت را کاهش می دهد

## Slide 14
سیگنال های GPS
Ephemeris مدار دقیق ماهواره را فراهم می کند، که می تواند برای تولید موقعیت دقیق ماهواره، اطلاعات لازم برای محاسبه اطلاعات موقعیت استفاده شود. این داده های بومی است که فقط توسط هر یک از ماهواره های GPS با شماره شناسایی خاص استفاده می شود.

## Slide 15
سیگنال های GPS
Almanac را می توان به عنوان داده های ephemeris ساده در نظر گرفت و حاوی اطلاعات درشت و وضعیت برای تمام ماهواره های شبکه است. برای تعیین موقعیت ماهواره های موجود به منظور دریافت یک گیرنده GPS برای تولید موقعیت و زمان فعلی استفاده می شود. 12.5 دقیقه طول می کشد تا تمام داده های Almanac دریافت شود.

## Slide 16
کد C / A چیست؟
سیگنال L1 از ماهواره های GPS با کد C / A که کد شبه تصادفی است، تعدیل می شود. کد شبه تصادفی کد نویز شبه تصادفی نیز نامیده می شود که به کد طلایی معروف است. همانطور که در شکل 1-4 نشان داده شده است، کد C / A دنباله ای از سیگنال های دیجیتال "1" و "0" است. در GPS ، 1023 الگوی متوالی یک توالی را تشکیل می دهد و متعاقباً، این توالی به طور مداوم یکی پس از دیگری تکرار می شود.

## Slide 17
GPS تا چه حد دقیق است؟
گیرنده های GPS به دلیل طراحی چند کاناله موازی بسیار دقیق هستند. کانال های موازی بسیار سریع و صریح هستند، اگرچه برخی از عوامل مانند سر و صدای جوی و آشفتگی ها گاهی اوقات می توانند بر روی دقت گیرنده های GPS اختلال ایجاد کنند و بر آن ها تأثیر بگذارند.

## Slide 18
GPS تا چه حد دقیق است؟
شکل مثالی از موقعیت یابی را با دو بعد نشان می دهد (کسب موقعیت با استفاده از دو نقطه داده شده). با محاسبه فاصله از دو نقطه داده شده می توانیم در جایی که قرار داریم محاسبه کنیم و GPS سیستمی است که می تواند با ضرب نقاط داده شده و جایگزینی آنها با ماهواره های GPS روی این شکل نشان داده شود.

## Slide 19
GPS تا چه حد دقیق است؟
کاربران همچنین می توانند با GPS دیفرانسیل (DGPS) که سیگنال های GPS را به طور منظم از سه تا پنج متر احاطه شده اصلاح می کند، دقت بهتری را تجربه کنند. گارد ساحلی ایالات متحده رایج ترین سرویس اصلاح DGPS را اجرا می کند. این سیستم شامل چینشی از برج ها است که سیگنال های GPS را می گیرند و توسط فرستنده های سیگنال راهنما، سیگنال تحریک شده را منتشر می کنند. به منظور دریافت سیگنال دقیق، کاربران جدا از داشتن GPS ، باید یک گیرنده سیگنال راهنما دیفرانسیل و آنتن دیفرانسیل داشته باشند

## Slide 20
کاربرد GPS
نجوم
استفاده در محاسبات ستاره سنجی و اصول آسمانی.
وسایل نقلیه اتوماتیک
این همچنین در وسایل نقلیه اتوماتیک (وسایل نقلیه بدون راننده) برای بکار بردن موقعیت برای ماشین و کامیون استفاده می شود.
دستگاه GPS نه تنها برای استفاده نظامی بلکه به دلیل استفاده در خدمات غیرنظامی و تجاری نیز بسیار شناخته شده است. برخی از برنامه های غیرنظامی عبارتند از :

## Slide 21
کاربرد GPS
تلفن همراه – تلفن های همراه مدرن مجهز به نرم افزار ردیابی GPS هستند. این موضوع ارزشمند است چرا که شخص می تواند موقعیتش را بداند و همچنین می تواند خدمات موجود در اطرافش مثل خودپرداز، کافی شاپ، محدودیت ها و غیره را پیدا کند. اولین تلفن همراه GPS دار در دهه 1990 راه اندازی شد. از آن در تلفن همراه برای تشخیص تماس های اضطراری و بسیاری از برنامه های دیگر نیز استفاده می شود.
کمک رسانی در حوادث و سایر خدمات اضطراری – در صورت بروز هرگونه بلایای طبیعی، GPS بهترین وسیله برای شناسایی موقعیت مکانی است. حتی قبل از بلایایی مانند گردباد ها، GPS به محاسبه زمان تخمینی آن رخداد کمک می کند.

## Slide 22
کاربرد GPS
پیگیری ناوگان – GPS یک ابزار توسعه دهنده است که به دلیل پتانسیلش برای ردیابی کشتی های نظامی در زمان جنگ، شناخته می شود.
موقعیت مکانی ماشین – یک ماشین دارای GPS، پیدا کردن موقعیت مکانی را آسان تر می کند.

## Slide 23
کاربرد GPS
حصارکشی زمینی
در حصارکشی زمینی ما از GPS برای ردیابی یک انسان، حیوان و یا یک ماشین استفاده می کنیم. این وسیله به وسایل نقلیه، شخص، یا بر روی قلاده حیوانات بسته می شود. این امر ردیابی و به روز رسانی مداومی را ایجاد می کند.
-نشانه گذاری زمینی – یکی از اصلی ترین کاربرد ها “نشانه گذاری زمینی” به معنی اعمال مختصات محلی به اشیاء دیجیتالی است.

## Slide 24
کاربرد GPS
GPS برای استخراج معدن : استفاده از دقت موقعیت یابی در سطح سانتی متری.
GPS در تور ها : کمک به تشخیص موقعیت مکانی نقاط نزدیک موردعلاقه.
نقشه برداری : نقشه بردار ها برای طرح ریزی نقشه ها از سیستم موقعیت یابی جهانی استفاده می کنند

## Slide 25
قدرت سیگنال
وضعیت دریافت GPS به قدرت سیگنال های GPS بستگی دارد. هرچه قدرت سیگنال بیشتر باشد، وضعیت دریافت نیز پایدارتر است. در حالی که در صورت ضعیف شدن سیگنال GPS، به دلیل موانع یا منابع نویز در مجاورت گیرنده GPS، وضعیت دریافت ناپایدار می شود.

## Slide 26
منابع خطا های سیگنال GPS
عواملی که می توانند دقت سیگنال های GPS را مخدوش کنند و در نتیجه در دقت آن تأثیر بگذارند، شامل موارد زیر هستند :
تاخیرهای یونسفر و تروپسفر
سرعت سیگنال ماهواره ای هنگام عبور از لایه های جوی کم می شود. سیستم GPS از یک مدل داخلی ای استفاده می کند که برای محاسبه مدت زمان منظم تاخیر مورد نیاز برای اصلاح این نوع بی دقتی استفاده می شود.
سیگنال چند مسیره
این خطا زمانی اتفاق می افتد که سیگنال قبل از رسیدن به گیرنده از اجسامی مانند ساختمان های بلندتر و صخره های بزرگتر بازتاب شود. این امر باعث افزایش مدت زمان کلی سیگنال، ایجاد خطا و عدم دقت می شود.

## Slide 27
منابع خطا های سیگنال GPS
خطا های اوربیتال: این خطا ها همچنین به عنوان خطا های جدول نجومی نیز شناخته می شوند که برای محاسبه بی دقتی های موقعیت ماهواره استفاده می شوند.

## Slide 28
نتیجه
تعداد ماهواره های ردیابی شده برای موقعیت یابی و وضعیت دریافت GPS به تعداد ماهواره های ردیابی شده برای موقعیت یابی بستگی دارد.
اگر تعداد ماهواره های ردیابی شده زیاد باشد، موقعیت GPS بیشتر می شود، اما اگر ماهواره های کمتری برای موقعیت یابی ردیابی شوند، تولید موقعیت GPS دشوار است. شکل 1-11 موقعیتی را نشان می دهد که گیرنده GPS تعداد بیشتری ماهواره را برای موقعیت یابی ردیابی می کند. شکل روبه رو موقعیتی را نشان می دهد که گیرنده GPS تعداد کمی از ماهواره ها را برای موقعیت یابی ردیابی می کند.

## Slide 29
منابع
https://irenx.ir/learn/what-is-gps/
https://www.beytoote.com