## Slide 1
موضوع: پاورپوینت سخت افزار کامپیوتر
استاد راهنما: دکتر علیرضا عزیزی
پژوهشگر: محمد جواد عزیزی
تاریخ ارائه: .........

## Slide 2
سخت‌ افزار کامپیوتر یا به انگلیسی Hardware، به اجزای فیزیکی تشکیل دهنده یک کامپیوتر گفته می‌شود. درواقع هر جزئی از کامپیوتر که شما بتوانید به آن دست بزنید، یک سخت افزار است که هرکدام ازآن‌ها نقش مهمی در کارایی سیستم دارند. سیستم‌های کامپیوتری را می‌توان بر اساس نوع سخت‌افزار آن‌ها و ویژگی‌هایشان، مورد بررسی قرار داد.
سخت‌ افزار کامپیوتر

## Slide 3
همان‌طور که اشاره شد، هر کامپیوتر متشکل از اجزای سخت‌ افزاری ثابت و کارآمد می‌باشد. سخت افزار ها به دو نوع سخت افزار داخلی(Internal Hardware ) و سخت افزار خارجیExternal Hardware) ) تقسیم می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت سخت افزار های داخلی، اجزای ضروری برای عملکرد صحیح کامپیوتر هستند؛ در حالی که سخت افزار های خارجی به منظور اضافه شدن امکانات یا بهبود عملکرد، به کامپیوتر متصل شده اند.
معرفی انواع سخت‌ افزار کامپیوتر

## Slide 4
سخت‌ افزار های داخلی
مادربورد، بورد اصلی کامپیوتر
CPU، مغز هوشمند کامپیوتر
RAM، حافظه‌ی الکترونیکی موقت
حافظه کش ( Cache )، حافظه نهان در پردازنده ها
منبع تغذیه، Power یا PSU
کارت گرافیک (GPU)
هارد، محلی برای ذخیره اطلاعات
DVD-ROM، بازیابی و ذخیره اطلاعات
BIOS
کارت صدا

## Slide 5
سخت‌ افزار های خارجی
کیس یا جعبه کامپیوتر
موس Mous))
صفحه کلید Keyboard))
صفحه نمایش Monitor))
بلندگو Speaker) )

## Slide 6
سخت‌ افزار های داخلی
در ابتدا به معرفی سخت افزار های داخلی یا Internal ، که حیاتی ترین بخش های کامپیوتر هستند، می‌پردازیم.
مادربورد چیست؟ بورد اصلی کامپیوتر
مادربودر، مین بورد یا برد سیستم، مهم‌ترین بخش از سخت افزار کامیپوتر است. این برد تمام ارتباطات بین اجزای مختلف را فراهم می‌کند و به‌عنوان یک مدار برای سیستم‌های کامپیوتری تعریف می‌شود. این بورد حداقل شامل چند واحد پردازش مرکزی‌ است و درواقع فعالیت اصلی پردازشی برروی آن انجام می‌شود. اگرچه ممکن است اجزای دیگر که به این برد متصل شده‌اند، دارای میکروپروسسور (پردازشگر کوچک) خودشان باشند.

## Slide 7
سخت‌ افزار های داخلی
دقت کنید که اجزای خارج از مادربورد مانند موس، کیبورد و ... توسط درگاه‌های اتصال و با کابل به این برد متصل می‌شوند و مادربورد به آن‌ها سرویس می‌دهد.
ایسوس، گیگابایت، اینتل و ... از سازندگان اصلی مادربردها هستند. نسخه کنونی مادربردها DDR4 می‌باشد که از نسل جدید و پیشرفته پشتیبانی می‌کنند. برای شناسایی تراز مادربرد خود کافی است نرم افزار CPU-Z را نصب کنید و از قسمت Mainboard میزان حجم مادربرد خود را مشاهده کنید. همچنین درهنگام استفاده یا خرید مادربورد، با توجه شود که این برد، از چه سخت‌افزارهایی پشتیبانی می‌کند و دارای چه درگاه‌هایی برای ارتباط است.

## Slide 8
سخت‌ افزار های داخلی
Cpu ، پردازنده یا مغز هوشمند کامپیوتر
یکی از انوع سخت افزار کامپیوتر که در بسیاری از کتب مرجع، از cpu باعنوان قلب کامپیوتر یاد می‌شود اما بااین حال، مغز کامپیوتر نیز لقب خوبی برای این آی‌سی پرکاربرد است. cpu مخفف Central Processing Unit یا واحد پردازش مرکزی است. واحدی که تمام سرویس‌ها و خواسته‌های کاربران کامپیوتر، توسط این آن مدیریت می‌شود. به‌عنوان مثال وقتی برروی یکی از دکمه‌های کیبورد کامپیوتر ضربه‌ای وارد کنید، یک فرمان به cpu ارسال می‌شود و cpu به درخواست شما رسیدگی می‌کند. سرعت ساعت یا clock speed نشان‌دهنده سرعت یک پردازنده برای ارائه خدمات و اجرای دستورات است که برحسب گیگاهرتز (GHZ ) سنجیده می‌شود. این پارامتر فرکانس ساعتcpu را نشان می‌دهد و هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، به معنای سریع‌تر بودن cpu هاست.

## Slide 9
سخت‌ افزار های داخلی
همچنین یک پارامتر مهم در Cpu ها به‌عنوان تعداد هسته شناخته می‌شود. Cpu های چند هسته‌ای قابلیت اجرای دستورات را به‌صورت موازی دارا می‌باشند که این باعث سرعت چند برابری سیستم‌ها می‌شود و البته بالابردن تعداد هسته‌ها در Cpu از یک حدی بیش‌تر، تأثیر به‌سزایی درسرعت ندارد.

## Slide 10
سخت‌ افزار های داخلی
واحد محاسبه و منطق : این واحد عملیات محاسباتی (ضرب، جمع، تفریق، تقسیم)، عملیات مقایسه (کوچکتر و بزرگ‌تر بودن یک عدد) و عملیات منطقی (And، or و ...) را انجام می‌دهد.
حافظه ثبات : ثبات‌ها یا رجیسترها برای ذخیره‌سازی موقت اطلاعات به‌کار می‌روند. هر Cpu شامل تعدادی ثبات برای ذخیره‌سازی موقت دیتا می‌باشد.
واحد کنترل : این واحد وظیفه‌ی کنترل دریافت داده‌ها از واحد ورودی، کنترل عملیات داخلی CPU و کنترل ارسال اطلاعات به واحد خروجی می‌باشد.
حافظه سریع : حافظه سریع یا حافظه کش، یکی از راه‌های افزایش سرعت Cpuهاست.
همچنین یک پردازنده دارای واحدهای زیر می‌باشد :

## Slide 11
سخت‌ افزار های داخلی
حافظه رم چیست؟ ( RAM ، حافظه‌ی الکترونیکی موقت )
حافظه RAM که یکی از انواع حافظه اصلی کامپیوتر و مخفف Read Access Memory است، یک حافظه‌ی موقت و بسیار مهم در سخت افزار کامپیوتر است. این حافظه در اسلات‌های حافظه و در مادربورد تعبیه شده است. کاربرد اصلی این حافظه‌ها در هنگام پردازش اطلاعات است. هنگامی که شما یک برنامه را در سیستم خود باز کنید، تمام فرآیندهای این برنامه درون حافظه رم قرار گرفته و cpu فرآیندهای درون این حافظه را اجرا می‌کند. بنابراین cpu تمام اطلاعات اجرایی خودرا از این حافظه موقتی دریافت می‌کند.

## Slide 12
سخت‌ افزار های داخلی
همان‌طور که اشاره شد، حافظه‌ رم یک حافظه موقتی که با خاموش شدن سیستم، تمام اطلاعات درون آن از بین می‌رود.
هرچه حافظه‌ی رم شما بیشتر باشد، برنامه‌های بیشتری را می‌توان درون آن قرار داد. به همین خاطر هرچه برنامه‌ی شما سنگین‌تر باشد، به حافظه‌ی رم بیشتری برای اجرا احتیاج دارد.

## Slide 13
سخت‌ افزار های داخلی
حافظه Cache ، حافظه نهان در پردازنده‌ ها
حافظه نهان یکی دیگر از سخت افزارهای کامپیوتر است و ایده‌ای برای افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات است. این حافظه‌ها از نوع SRAM و بسیار سریع‌تر از RAM هستند (حافظه‌های رم از نوع DRAM هستند).

## Slide 14
سخت‌ افزار های داخلی
اطلاعات اجرایی از هارد اصلی که بسیار حافظه‌ی کندی است، به RAM منتقل می‌شود، اما به‌دلیل سرعت بسیار بالای cpu، حافظه‌ی RAM هم بسیار کند محسوب می‌شود و برای رفع این مشکل از حافظه‌های کش استفاده می‌شود.
حال کاربرد این حافظه را با مثالی در دنیای واقعی بررسی می‌کنیم. فرض کنید که یک نفر قصد رفتن به کتابخانه و دریافت چندین کتاب را دارد. این فرد به کتابخانه می‌رود و یک کتاب را دریافت می‌کند و کتابخانه را ترک می‌کند. این فرد بعد اتمام خواندن این کتاب، نیاز دارد که کتابی دیگر را تهیه کند. برای تهیه کتاب دیگر، باید مجددا به کتابخانه مراجعه کند که این‌کار وقت زیادی از این فرد را در راه کتابخانه تلف می‌کند. بهترین ایده این است که درهنگام تهیه اولین کتاب، چندین کتاب دیگر که بعدا به آن‌ها احتیاج دارد را تهیه کند. این کار باعث می‌شود که هنگام اتمام یک کتاب، مجددا به کتا‌بخانه مراجعه نکند و باعث صرفه‌جویی در وقت شود.

## Slide 15
سخت‌ افزار های داخلی
CPU نیز هنگام اجرای دستورات موجود در RAM، مقداری از این دستورات را به حافظه کش که نزدیک CPU است منتقل می‌کند و بار بعد که هدف اجرای آن دستورات را داشته باشد، درصورت وجود این دستورات در کش، دیگر به حافظه‌ی RAM رجوع نمی‌کند و آن دستور را از کش دریافت می‌کند که این باعث افزایش سرعت بسیار زیادی در اجرای دستورات خواهد شد.

## Slide 16
سخت‌ افزار های داخلی
منبع تغذیه، Power یا SU
PSU مخفف Power Supply Unit و به معنای واحد تأمین تغذیه است. منبع تغذیه یکی دیگر از سخت افزارهای کامپیوتر است که وظیفه‌ی تأمین انرژی الکتریکی در اجزای مختلف کامپیوتر را دارد. بدون وجود این منبع تغذیه، اجزای شما هیچ عملی را نمی‌توانند انجام دهند. این منبع، درواقع برق شهر که یک برق Ac و دارای ولتاژ 220 ولت است را به برق DC در ولتاژهای مختلفی تبدیل می‌کند..

## Slide 17
سخت‌ افزار های داخلی
PSU به‌ صورت یک جعبه درون کیس تعبیه شده است. این منابع درواقع منابع سوئیچینگ هستند و معمولا ولتاژهای 5، 5-، 12، 12-، 3.3 را با جریان‌های در حدود 5آمپر تولید می‌کنند. همچنین این منابع دارای یک خنک‌کننده درون خود هستند که علاوه بر خنک کردن خود، جریان هوا را درکیس برقرار می‌کنند.

## Slide 18
سخت‌ افزار های داخلی
کارت گرافیک، GPU
کارت گرافیک نوعی دیگر از پردازنده‌هاست. این سخت افزار کامپیوتر با عناوین کارت ویدئو، آداپتور ویدئو، آداپتور گرافیک، آداپتور نمایشگر و ... از آن صحبت می‌شود. این کارت وظیفه‌ی پردازش داده‌های گرافیکی مانند رنگ، تصاویر دو بعدی و سه بعدی، ویدئوها و نمایش آن‌ها برروی نمایشگرها را برعهده دارد. کارت گرافیک از تعداد بسیار زیادی هسته تشکیل شده است که بتواند موازات دراجرای دستورات را افزایش دهد. به همین دلیل برای اجرای برنامه‌های گرافیکی مانند بازی‌ها و نرم‌افزارها و ...، گرافیک وارد عمل می‌شود و آن‌هارا پردازش می‌کند. خروجی و ورودی‌های کارت گرافیک‌ها به چند شکل DVI ،HDMI و VGI تقسیم بندی می‌شوند. کارت گرافیک‌های Intel بیشتر در زمینه نرم‌افزارها طراحی می‌شوند و کارت گرافیک‌های AMD Redon بیشتر در زمینه بازی‌های پیشرفته (گیمینگ) استفاده می‌شوند.

## Slide 19
سخت‌ افزار های داخلی
هارد دیسک، محلی برای ذخیره اطلاعات
هارد دیسک یا به اختصار HDD (Hard Disc Drivers)، یکی دیگر از انواع سخت افزار کامپیوتر و دستگاه ذخیره ساز اطلاعات به‌صورت الکترومکانیکی است که سیستم‌عامل، نرم‌افزارها و داده‌ها در آن ذخیره می‌شوند. ذخیره‌سازی دیتا دراین هاردها به‌صورت مغناطیسی صورت می‌گیرد که دارای بشقاب‌های گردان با سرعت بالا و پوشیده شده از مواد مغناطیسی هستند. این بشقاب‌ها یا پلاترها (Platters) با هدهای مغناطیسی (این هدها برروی بازوی محرک قرار می‌گیرند) جفت می‌شوند و عمل نوشتن و خواندن برروی صفحه را انجام می‌دهند.

## Slide 20
سخت‌ افزار های داخلی
Actuator : این قسمت را می‌توان مغز هارد نامید که وظیفه‌ی کنترل قسمت‌های مختلف را دارد.
Actuator Arm : مرکزی ترین نقطه هارد است که به بازوی مغناطیسی متصل است.
Spindle : از طریق این قسمت، هدها می‌توانند داده و اطلاعات را برروی نقاط مختلف هارد بخوانند یا بنویسند.
همچنین این حافظه دارای بخش‌های دیگری به شرح زیر می‌باشد :

## Slide 21
سخت‌ افزار های داخلی
هاردها به دودسته HDD و SSD تقسیم بندی می‌شوند. هاردهای HDD قابل استفاده برای کاربران عادی است که نیازی به سرعت بالا ندارند اما هاردهای SSD برای کاربرانی است که نیاز به سرعت بالا در اجرای نرم‌افزارها دارند. هاردهای SSD جهت پردازش اطلاعات در سیستم‌عامل‌ها با بالاترین سرعت استفاده می‌شوند.

## Slide 22
سخت‌ افزار های داخلی
هارد SSD
Solid-State Drive یا به اختصار SSD یکی از سخت افزارهای کامپیوتر که با هدف دسترسی سریع به اطلاعات ذخیره شده، طراحی شده است. این هاردها جایگزینی برای هارد دیسک‌های سنتی هستند. اگرچه از نظر ظاهری تقریبا شبیه به هارددیسک‌های سنتی هستند اما هیچ قطعه‌ی متحرکی درون خود ندارند و همین باعث افزایش سرعت، مصرف انرژی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتر در این هاردها شده است. بااستفاده از این هاردها، می‌توانید اطلاعات ذخیره شده و ثابت در هارد مانند نرم‌افزارها، سیستم‌عامل و ... را سریع‌تر به اجرا برسانید.

## Slide 23
سخت‌ افزار های داخلی
DVD-ROM، بازیابی و ذخیره اطلاعات
این مدل از سخت افزار کامپیوتر، وظیفه بازیابی و ذخیره داده‌ها را برروی دیسک‌های نوری مانند dvd، cd، bd را برعهده دارند. DVD-ROM ها به مادربورد متصل هستند و می‌توانند اطلاعات زیادی را توسط آن دریافت و ذخیره سازی کنند و همچنین برق خودرا از پاور کامپیوتر دریافت می‌کنند. همچنین توسط نرم‌افزارهایی مانند Nero و ImgBurn می‌توان فایل‌هایی از قبیل موسیقی، فیلم و ... را از طریق DVD-ROM برروی دیسک‌های نوری آپلود کرد. امروزه DVD-ROM های خارجی با نام slim portable توانسته‌اند جای DVD-ROM های داخلی را بگیرند.

## Slide 24
سخت‌ افزار های داخلی
بایوس چیست؟ (BIOS، یکی از سخت‌ افزارهای زیر دسته حافظه ROM)
BIOS که مخفف Basic Input/Output System یا سامانه پایه ورودی و خروجی است، یک سخت‌افزار کامپیوتر محسوب می‌شود که برروی مادربورد تعبیه شده و محتویات لازم برای اجرای نرم‌افزار سیستم‌عامل را درون خود دارد. در واقع بایوس، سیستم‌عامل را بارگذاری یا اصطلاحا Load می‌کند و وظیفه تست کردن سخت‌افزارهای حیاتی که برای روشن شدن سیستم‌عامل نیاز است را بر عهده دارد .

## Slide 25
سخت‌ افزار های داخلی
بایوس یک ( Firmware )چیزی بین سخت‌افزار و نرم‌افزار) است. در واقع Firmware نرم‌افزاری است که درون سخت‌افزار قرار دارد. به این معنا که بایوس یک سخت‌افزار موجود در مادربورد است که یک نرم‌افزار با وظایف زیادی برروی آن نصب شده است. این حافظه زیر دسته‌ای از حافظه‌ی ROM (حافظه فقط خواندنی و غیرقابل پاک شدن) است و چون بایوس یک حافظه Flash ROM یا EEPROM است، می‌توان اطلاعات آن‌را توسط تولید ولتاژ، پاک و مجددا آپدیت کرد و همچنین برخلاف حافظه‌های RAM ، با قطع برق اطلاعات درون آن از بین نخواهد رفت.

## Slide 26
سخت‌ افزار های داخلی
کارت صدا، مبدل صوتی سخت افزارهای کامپیوتر
یکی دیگر از انواع سخت افزار کامپیوتر که وظیفه‌ی انتقال سیگنال‌های صوت از فایل‌های صوتی به مراکز پخش صدا مانند بلندگو را برعهده دارد. هنگامی که یک صوت یا یک موسیقی را پخش می‌کنید، cpu اطلاعات آن‌ها را دریافت می‌کند و به کارت صدا تحویل می‌دهد، کارت صدا اطلاعات را پردازش و روی خروجی خود که به بلندگو متصل است، قرار می‌دهد. درواقع کارت صداها را می‌توان واسطی بین cpu و بلندگو دانست. برای استفاده از کارت صداها، باید درایور مورد نیاز آن‌ها نصب شود. کارت صدا همچنین در کارت‌های ویدئویی با کابل HDMI قرار دارد تا صدارا همراه با ویدئو به خروجی‌های خود منتقل کنند.

## Slide 27
سخت‌ افزار های داخلی
درگاه‌ های ارتباطی
درگاه‌ها یا پورت‌ها درواقع محل‌هایی برای اتصال وسایل جانی مانند موس، کیبورد و ... به سیستم‌ استفاده می‌شود. درگاه‌ها از نظر سرعت انتقال داده دارای دو دسته‌بندی کلی برمبنای نوع انتقال هستند.

## Slide 28
سخت‌ افزار های داخلی
حال به معرفی برخی از این درگاه‌ها می‌پردازیم :
: PS/2 این درگاه برای اتصال موس و کیبوردهای قدیمی استفاده می‌شود.
پورت ETHERNET یا پورت LAN : جهت شبکه کردن سیستم‌ها و تبادل اطلاعات استفاده می‌شود.
درگاه : USBیک درگاه سریع است که برای اتصال لوازم جانبی مانند کیبورد، موس، بلندگو، چاپگر و ... استفاده می‌شود.
پورت : VGAمحل اتصال کابل دیتای مانیتور یا به‌عبارت دیگر پورت اتصال مانیتور به گرافیک موجود برروی بورد است.
پورت : COM در گذشته برخی مانیتورها و حتی موس‌ها از این قسمت به سیستم متصل میشده‌اند که با ارتقا در نوع اتصال این وسایل، می‌توان گفت که این پورت‌ها تقریبا کاربرد خاصی ندارند.

## Slide 29
سخت‌ افزار های داخلی
ورودی و خروجی، I/O
ورودی و خروجی یا همان I/O، درواقع راهی برای برقراری ارتباط بین سیستم پردازش اطلاعات و اجزای دیگر (مانند انسان، برنامه‌های کامپیوتری و ...) است. دستگاه‌های ورودی مانند موس، کیبورد و ... هنگام تغییر توسط عوامل بیرونی، یک وقفه I/O به CPU ارسال می‌کنند و CPU توسط واحدی به‌نام DMA، به آن‌ها سرویس می‌دهد. دقت کنید که خروجی‌های دستگاه‌های مانند کیبورد، موس و ...، ورودی برای CPU هستند و خروجی کار CPU که شامل اجرای دستورات است، برروی دستگاه‌های خروجی مانند هدفون، نمایشگر و ... می‌باشد

## Slide 30
سخت‌ افزار های خارجی
دراین بخش به معرفی سخت افزارهای کامپیوتر که به‌عنوان سخت‌افزار خارجی یا External شناخته می‌شوند، صحبت می‌کنیم. این سخت‌افزارها بسیار ساده و عمومی هستند اما بهتر است اطلاعاتی درباره‌ی آن‌ها داشته باشید.

## Slide 31
سخت‌ افزار های خارجی
کیس یا جعبه کامپیوتر
کیس کامپیوتر یک محفظه فلزی یا پلاستیکی است که اجزای مهم کامپیوتر را درون خود قرار داده است و درواقع مکانی برای برقراری ارتباط میان اجزا محسوب می‌شود و یک پک کامل از سخت افزارهای کامپیوتر می‌باشد.

## Slide 32
سخت‌ افزار های خارجی
مانیتور یا نمایشگر (Monitor )
مانیتور یا نمایشگر کامپیوتر یا صفحه نمایش، یکی از سخت افزارهای کامپیوتر به حساب می‌آید که ویدئو و اطلاعات گرافیکی پردازش شده توسط کارت گرافیک (داخل کیس) را از طریق کابل در نمایشگر نشان می‌دهد و انواع مختلفی دارد. نمایشگرها در نگاه اول شبیه به تلویزیون هستند؛ اما رزولوشن نمایشگرها بالاتر است. اکثر مانیتورها دارای دکمه‌هایی برای کنترل هستند که به شما امکان می دهد تنظیمات نمایش مانیتور خود را تغییر دهید. برخی از مانیتورها دارای بلندگوهای داخلی نیز هستند.

## Slide 33
سخت‌ افزار های خارجی
صفحه کلید ( Keyboard )
کیبورد کامپیوتر از دیگر انواع سخت افزار کامپیوتر محسوب می‌شود که در مدل‌های بی‌سیم و سیم‌دار عرضه می‌شود. کیبورد متشکل از تعداد زیادی دکمه‌ی مکانیکی است که عمل سوئیچ الکترونیکی را انجام می‌دهند. درهنگام فشردن دکمه‌های کیبورد، یک وقفه ورودی به cpu ارسال می‌شود و cpu براساس ساختار و واحدهایی که دارد، به این وقفه سرویس می‌دهد و بلافاصله عملیات مورد نظر برروی کامپیوتر اعمال می‌شود. کیبورد مانند موس نیز بسیار حائز اهمیت است و بدون آن، نمی‌توان از امکانات کامپیوتر بهره برد.

## Slide 34
این امر به ایجاد یک روش مؤثر در برقراری ارتباط کمک خواهد کرد که می تواند به سازمانها در بهبود استانداردهای تجاری خود کمک کند.
به شما کمک می کند تا وظیفه به صورت خودکار انجام شود و به ذخیره انبوهی از داده ها که می تواند برای سازمان یا فرد مفید باشد کمک می کند.
کاربر می تواند با استفاده از سخت افزار دستورالعمل را برای دستورالعمل ارائه دهد و می تواند خروجی را طبق دستورالعمل i9n داده شده بدست آورد.
سرعت پردازش یک دستگاه سخت افزاری سریع است که به انجام همزمان عملیات بیشتر کمک می کند.
دستگاه های سخت افزاری چند پردازشی هستند که به این معنی است که کاربر می تواند همزمان از بیش از یک دستگاه سخت افزاری استفاده کند.
سخت افزار را می توان به راحتی در سیستم رایانه ای نصب کرد و همچنین بر اساس نیاز کاربر می توان آن را ارتقا داد.
مزایای سخت افزار کامپیوتر

## Slide 35
در نتیجه، سخت افزار رایانه پایه و اساس هر سیستم محاسباتی است و از چندین بخش اصلی تشکیل شده است که برای پردازش داده ها و اجرای برنامه ها با هم کار می کنند. درک انواع مختلف سخت افزار کامپیوتر و عملکرد آنها برای هر کسی که علاقه مند به فناوری کامپیوتر است یا به دنبال خرید یک سیستم کامپیوتری جدید است، بسیار مهم است.
نتیجه گیری

## Slide 36
https://www.konkurcomputer.ir
https://teclearn.ir
منابع
https://www.asphp.co

## Slide 37
با تشکر از توجه شما عزیزان