## Slide 1
پاورپوینت دوربین مدار بسته
نام پژوهشگر: محمد جواد عزیزپناه
استاد راهنما: علیرضا عزیزی
تاریخ ارائه: تابستان ..........

## Slide 2
دوربین مداربسته چیست؟
سیستم نمایش مداربسته و یا همان دوربین مداربسته همان طور که از نام آن پیداست به مجموعه دوربین هایی گفته می شود که ممکن است در یک و یا چند محل نصب گردند، ثابت بوده و قابل رؤیت یا پنهان سازی در محیط های مختلف را دارا می باشند. جالب است بدانید که این دوربین ها در حالت کلی به یک دستگاه پردازشگر تصویر متصل هستند و به دو دسته دوربین های آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شوند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 3
تاریخچه دوربین مداربسته
نخستین سیستم مداربسته در سال ۱۹۴۲ میلادی توسط شرکت زیمنس آلمان به منظور مشاهده پرتاب موشک های وی دو نصب شد؛ که درواقع یک مهندس آلمانی بنام «والتر بروچ» مسئول نصب این نوع سیستم بود.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 4
تاریخچه دوربین مداربسته
از طرف دیگر در آمریکا اولین تبلیغ دوربین مداربسته در سال ۱۹۴۹ مربوط به محصولی با نام دوربین های ویرکون بود که در تبلیغات به عدم مجوزگیری آن بسیار تأکید می شد. ازآن پس سیستم های ضبط تصاویر دوربین مداربسته در برخی پایگاه های فضایی بزرگ جهت ضبط تصاویر پرتاب موشک ها بکار گرفته شد و خیلی زود روی موشک ها نصب شد. این موفقیت بسیار بزرگی بود چراکه این دوربین ها قابلیت ارسال تصاویر را همراه با صدا به زمین داشتند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 5
تاریخچه دوربین مداربسته
جالب است بدانید که اولین رونمایی از دوربین مداربسته در اماکن عمومی آمریکا در سال ۱۹۷۳ بود. زمانی که در میدان تایمز نیویورک اولین دوربین مداربسته به منظور جلوگیری از جرائم در محدوده نصب شد اما نقش چشمگیری در کاهش جرائم ایفا نکرد. تا اینکه در سال ۱۹۸۰ دوربین های مداربسته در سطح گسترده ای در سراسر آمریکا بخصوص در مراکز عمومی بکار گرفته شد چراکه به نظر می آمد استفاده از دوربین مداربسته راهی ارزان تر و بهینه تر در مقایسه با به کارگیری نیروهای پلیس برای شناسایی جرائم باشد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 6
تاریخچه دوربین مداربسته
به تدریج برخی از حرفه ها و مشاغل بخصوص آن هایی که بیشتر در معرض سرقت قرار داشتند نیز به دوربین مداربسته روی آوردند. در سال ۱۹۹۰ دستگاه های ضبط تصاویر دوربین ها تنها باقابلیت «ضبط بعد از شناسایی حرکت» وارد بازار شدند که استفاده از دوربین مداربسته را در این کشور بسیار گسترده و محبوب کرد چراکه تا قبل از آن، دستگاه های ضبط تصاویر تا حد زیادی ازنظر میزان حجم ذخیره و قابلیت ها بسیار محدود بود. لازم به ذکر است که از نیمه دوم سال ۱۹۹۰ بود که پلیس دوربین های زیادی را در سطح شهرها بخصوص مراکز عمومی، مدارس و پروژه های ساختمانی نصب کرد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 7
تاریخچه دوربین مداربسته
همچنین در انگلستان نیز استفاده از دوربین مداربسته خیلی زود بسیار متداول شد، به طوری که شهر نورفولک انگلستان نخستین جایی در این کشور بود که دوربین های مداربسته در آن نصب شدند. به طورکلی در دهه میلادی بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ استفاده از دوربین های مداربسته در بسیاری از کشورها رواج یافته و جایگاه خود را در بحث امنیت محیط پیدا کرد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 8
انواع دوربین مداربسته بر اساس محل نصب
دوربین مداربسته داخلی
دوربین های مداربسته ای که در فضاهای داخلی نصب می شوند با نام داخلی یا این دُر (indoor ) شناخته می شوند. نصب دوربین مداربسته این دُر علاوه بر تأمین امنیت، می تواند باهدف نظارت بر پرسنل و کارمندان ، جلوگیری از نزاع، بررسی رفتار مشتریان در یک فروشگاه، آنالیز و بررسی پروسه های تحقیقاتی و غیره نیز باشد. استفاده از دوربین های داخلی به طورمعمول در فضاهای مسقف مانند منزل، شرکت، دفتر کار و هر فضای سرپوشیده ای می باشد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 9
انواع دوربین مداربسته بر اساس محل نصب
  دوربین مداربسته خارجی
  عبارت اوت دُر ( outdoor )یا خارجی نیز به دوربین های مداربسته ای اطلاق می شود که در فضاهای خارجی و باز نصب می شوند. این دوربین های به دلیل اینکه تحت تأثیر آب وهوا و شرایط محیطی محل نصب بوده و در معرض باد، باران، سرما و گرمای شدید، نور خورشید و… هستند، بنابراین لازم است که ویژگی های خاصی داشته و از مقاومت بالایی نیز برخوردار باشند.
  لازم به یادآوری است که دوربین های مداربسته خارجی باید طوری نصب شوند که در دسترس افراد خرابکار و سارقین نیز قرار نگیرند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 10
کاربرد های دوربین مداربسته
کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی است اما کاربرد های آن به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر میرود کاربردهایی از قبیل کاربردهای پلیسی ، نظامی، فضایی ،صنعتی ، کنترل ترافیک ، ارتباطات ویدیویی، و تصویر برداری نامحسوس.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 11
کاربرد های دوربین مداربسته
جلوگیری از ارتکاب جرایم:
کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است. از جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی. استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی نیز بسیار رواج یافته است. بطور مثال می توان به دوربین های دستگاه های خود پرداز اشاره کرد که برای شناسایی جرایمی چون وارد کردن تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 12
کاربرد های دوربین مداربسته
آخرین تحقیقات آماری از شهر های بزرگ آمریکا و انگلستان نشان می دهد بعد از نصب دوربین های مداربسته در پارکینگ ها ۵۱ درصد از تعداد جرایم کاسته شده است. در فرودگاه ها میزان کاهش جرایم ۲۳% و در سایر مراکز عمومی روی هم رفته این مقدار ۷% بوده است.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 13
کاربرد های دوربین مداربسته
کاربرد صنعتی:
در کارخانجات صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل ها یا مراحلی از کار که حضور فیزیکی انسان خطرناک،دشوار یا حتی غیر ممکن است نیز بهره گرفته می شود. در کارخانجاتی مثل کارخانجات شیمیایی یا نیروگاه های هسته ای.در مراکز صنعتی استفاده از دوربین های اسکن خط تولید و دوربین های حرارتی رواج زیادی دارد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 14
کاربرد های دوربین مداربسته
کنترل ترافیک:
امروزه در اکثر کشورهای جهان از دوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه در سطح گسترده ای استفاده می شود. از جمله کنترل میزان ترافیک در خیابان ها و ارسال اطلاعات توسط gps به رانندگانی که قصد عبور از مسیر آن خیابان ها را دارند.تحت نظارت قراردادن تصادفات و شناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربرد های دوربین مداربسته در کنترل وسایل نقلیه هستند. شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آخرین دستاورد های دوربین های مداربسته در این بخش می باشند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 15
کاربرد های دوربین مداربسته
امنیت نقل و انتقالات:
در نقل و انتقلات عمومی از دوربین مداربسته برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است در اثر خارج از دید بودن محل صورت بگیرد استفاده می شود. بطور مثال در متروها از دوربین مداربسته برای کنترل درهای ورود و خروج مسافران به منظور اطمینان از اینکه مسافر از در عبور کرده است و یا موارد مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهای شهری.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 16
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
به طورکلی دسته بندی انواع دوربین های مداربسته با توجه به سیگنال ها، شکل ظاهری و یا کاربردهای آن ها می باشد.
ازنظر نوع سیگنال:
دوربین های آنالوگ
دوربین های آی پی تحت شبکه
دوربین های دومنظوره
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 17
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
دوربین های دام (DOME)
دوربین های صنعتی
دوربین های مینیاتوری
دوربین های آی آر یا مادون قرمز
دوربین های چرخشی (PTZ)
ازنظر شکل ظاهری و کاربردهای متناظر :
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 18
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
ازنظر قاب و پوشش :
دوربین های ضد آب قاب بزرگ (پمپ بنزینی)
دوربین های مخفی
دوربین های قاب فانتزی
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 19
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۱. دوربین های مداربسته سیگنال آنالوگ
به طورکلی این نوع دوربین ها را می توان نسل ابتدایی دوربین های مداربسته دانست که برای دریافت و ارسال اطلاعات صدا و تصویر از امواجی به نام امواج آنالوگ استفاده می کنند. درواقع صدا و تصویر این نوع از دوربین ها هر یک توسط کابل دو رشته ای جداگانه منتقل می شوند که یک رشته از این سیم ها نقش جلوگیری از نویز بر سیم های اصلی را ایفا می کند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 20
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
کیفیت این دوربین ها همان گونه که از نامشان پیداست تابعی از امواج آنالوگ است. جالب است بدانید که امواج آنالوگ همواره در معرض انواع نویز قرار دارند و همین نویز گیری نیز عاملی برای کنار رفتن آن ها به مرورزمان در کشورهای پیشرفته شد چراکه نویزهای مختلف الکترومغناطیسی و نویزهای ناشی از نوسانات برق همواره یکی از تهدیدات جدی بر کیفیت دوربین های مداربسته آنالوگ بوده و هست؛ بنابراین و به همین دلیل استفاده از کابل ها و تجهیزات باکیفیت بالا روی کیفیت تصویر در این نوع دوربین ها تأثیر بسزایی دارد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 21
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
درباره ی نقطه ضعف این نوع سیستم ها می توان بیان کرد که درزمانی که نیاز به ارسال تصاویر و صدا به صورت بی سیم باشد، عملکرد مناسبی را شاهد نخواهیم بود. درواقع این روش کیفیت تصویر را بیش ازپیش تحت تأثیر امواج نویز و تداخلی قرار می دهد، ضمن اینکه امکان رصد کردن تصاویر در محدوده ی ارسالی برای هر کس دیگر به سادگی فراهم است و همین مسئله می تواند عاملی برای عدم امنیت و اطمینان نداشتن از ارسال تصاویر بدون خطرِ دسترسی به دیگران باشد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 22
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
در کنار همه این مسائل برای ضبط تصاویر آنالوگ نیز چاره ای از روی آوردن به سیستم دیجیتال نیست چراکه درنهایت باید تصاویر آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند. بدین منظور از دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال (دی وی آر) استفاده می شود. دی وی آرها دستگاه های مختص ضبط و کنترل تصاویر دوربین های آنالوگ هستند. لازم به ذکر است که این دستگاه امکان کنترل و ارتباط دیجیتال با شبکه را نیز فراهم می کند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 23
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
به دلیل قیمت پایین تر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال این دوربین ها به عنوان دوربین های مداربسته رایج در بازار ایران شناخته می شوند. گرچه اخیراً بازار به سمت دیجیتال شدن پیش می رود و بسیاری از سازمان ها به سوی دوربین های آی پی تحت شبکه متمایل شده اند اما هنوز نیز سرعت جایگزینی این نسل قبلی دوربین ها با نسل جدید دوربین های دیجیتال کند است؛ که این مسئله در ایران را می تواند به علت نیاز به دانش شبکه ای دانست. بسیاری از شرکت ها کارمندان خود را تنها به منظور راه اندازی و نصب دوربین های آنالوگ آموزش می دهند و از آموزش های نسبتاً پیچیده شبکه ای در مورد دوربین های دیجیتال صرف نظر می کنند؛ بنابراین همین امر واردکنندگان دوربین های مداربسته را نیز به واردات بیشتر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال سوق می دهد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 24
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
به طورکلی درباره ی مزایای دوربین های آنالوگ می توان به قیمت ارزان آن نسبت به سایر مدل ها، تنوع گسترده در بازار ایران و سادگی در نصب نسبت به دوربین های دیجیتال اشاره کرد.
درباره ی معایب دوربین های آنالوگ نیز می توان به کیفیت پایین تر آن نسبت به دیجیتال، امکان نویز پذیری بالا، هزینه بالای سیم کشی و ارتباط بی سیم با کیفیت پایین و ناامن اشاره کرد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 25
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۲. دوربین های آی پی تحت شبکه
دوربین های آی پی تحت شبکه نسل جدید دوربین های مداربسته هستند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده و این گونه دوربین ها از امواج کاملاً دیجیتال برای تحلیل و ارسال داده های تصویر و صدا استفاده می کنند. به طورکلی برخلاف دوربین های آنالوگ، این دوربین ها از همان ابتدای دریافت تصاویر امواج را دیجیتال می کنند و ضمن به کارگیری از امواج دیجیتال، آن ها را تحت بستر شبکه کنترل و مرتبط می سازند. درواقع هر دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه آی پی و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد که همین ویژگی تحت شبکه بودن در این دوربین های مداربسته مزایای زیادی را برای کاربران به همراه می آورد
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 26
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
کاربرد دوربین های آی پی آنجایی نمود پیدا می کند که در پروژه های بزرگ بهینه سازی سیستم یک امتیاز محسوب می شود. اینکه چگونه تصاویر با حداقل کابل ارتباطی و با بالاترین کیفیت ممکن به مرکز نظارتی منتقل شود تنها از سیستم های تحت بستر شبکه برمی آید. امروزه یکی از دغدغه های مردم، عدم تمایل به وجود هرگونه سیم ارتباطی است. به همین دلیل است که شرکت های جهان تمام تلاش خود را بر ارتباطات بی سیم متمرکز می کنند. درواقع در سیستم های مداربسته که نیاز به کابل ارتباطی است دوربین های تحت شبکه می توانند با ارتباطات سری و شبکه ای از افزایش تعداد سیم جلوگیری کنند. همچنین در دوربین های شبکه می توان از ارتباط کاملاً بی سیم نیز استفاده کرد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 27
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
دوربین های تحت شبکه ارتباط نزدیکی با شبکه جهانی اینترنت دارند. می توانند از شبکه داخلی به شبکه اینترنت متصل شوند و یا حتی مستقل از شبکه داخلی به اینترنت مرتبط شده و از آن طریق کنترل شوند. همچنین سیستم ضبط تصاویر سرراستی نیز دارد و به همین دلیل مفهوم ضبط دیجیتال جای خود را به مفهوم کاربردی تر ضبط شبکه می دهد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 28
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
در باب مزایای دوربین های آی پی باید مطرح کرد که این نوع سیستم ها با دارا بودن کیفیت بالای تمام دیجیتال، امکان استفاده بهینه از کابل های ارتباطی، امکان ارتباط بی سیم با امنیت در کنار امکان ارسال هم زمان تصویر، صدا و برق در بستر شبکه زبانزد می باشند.
در باب معایب دوربین های آی پی نیز می توان به قیمت بالای این نوع دوربین ها و محدودیت پهنای باندشان اشاره کرد.

## Slide 29
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۳. دوربین دومنظوره
دوربین های دومنظوره یکی دیگر از انواع مختلف دوربین های مداربسته آنالوگ است که در بازار ایران کاربرد فراوانی دارد. دوربین های دومنظوره در حقیقت نوعی از دوربین های آنالوگی هستند که پرت خروجی شبکه نیز در این دوربین ها درست شده است. کیفیت آن ها آنالوگ و پایین خواهد بود و می توان از آن ها به صورت دوربین آنالوگ و یا دوربین تحت شبکه استفاده کرد. لازم به ذکر است که استفاده از دوربین های دومنظوره آنالوگ تنها درزمانی توصیه خواهد شد که سیستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال یک یا چند دوربین به صورت مستقیم به شبکه حتماً موردنیاز باشد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 30
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۴. دوربین های گنبدی یا دام
به طورکلی دوربین دام یا گنبدی نوعی دوربین گنبدی شکل بوده که به عنوان دوربین های سقفی نیز بکار می روند. این دوربین ها بیشتر برای نصب بر روی سقف طراحی شده و در اشکال فانتزی و متفاوتی در بازار موجود است. صرف نظر از قابلیت دید در شب و یا نوع لنز یا نوع امواج مورداستفاده در این نوع دوربین ها به طورکلی به کلیه دوربین های سقفی گنبدی شکل دوربین دام گفته می شود.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 31
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
5. دوربین های صنعتی
استفاده از این دوربین ها برخلاف نامشان در بازار ایران، منحصر به مصارف صنعتی نیست. درواقع این دوربین ها به شکل مکعب مستطیل هستند که معمولاً قابلیت نصب لنز به صورت جداگانه روی آن ها تعبیه شده است. ازآنجاکه سایر دوربین ها قابلیت سوارشدن لنز یا تعویض آن را ندارند از این دوربین ها بیشتر در مکان هایی کاربرد و استفاده دارند که زوم یا فکوس مطلوب موردنیاز باشد. ولی به طورکلی دوربین های صنعتی با قاب و یا بدون قاب در داخل و یا خارج ساختمان ها مورداستفاده قرار می گیرند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 32
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۶. دوربین های مینیاتوری یا مینی دوربین
دوربین های مینیاتوری یا مینی کمرا همان گونه که از نامشان پیداست دوربین های مداربسته کوچک و متداولی در بازار هستند که از آن ها بیشتر به عنوان دوربین های مخفی استفاده می شود. به طورمعمول این نوع از دوربین ها را در مکان هایی که قصد کاشت دوربین به طور نامحسوس را داشته باشند، به کار می رود.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 33
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۷. دوربین مادون قرمز
به کلیه دوربین ها که از نور مادون قرمز برای تشخیص تصاویر استفاده می کنند دوربین های این فرا رِد یا مادون قرمز گفته می شود. جالب است بدانید که از این نوع دوربین مداربسته بیشتر در جهت تشخیص تصاویر در تاریکی مورد استفاده قرار می گیرند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 34
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۸. دوربین های چرخشی (PTZ)
دوربین های چرخشی به کلیه دوربین های مداربسته گفته می شود که قابلیت چرخش دوربین در جای خود به وسیله کنترل کننده را داشته باشد. به طورکلی از این نوع دوربین ها بیشتر در مواقعی مورد استفاده واقع می شوند که نیاز است که فرد تصاویر دوربین مداربسته را هم زمان نظارت کند؛ بنابراین می تواند با استفاده از قابلیت سیستم های مداربسته، دوربین را به هر جهت که چرخاند و در هر جهت زوم کرد. لازم به ذکر است که دوربین های اسپید دام یا چرخشی به دلیل تعبیه شدن موتور روی آن ها از قیمت بالاتری نسبت به سایر دوربین های مداربسته برخوردارند
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 35
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۹. دوربین ضد آب
به هر دوربین مداربسته که قاب آن طوری طراحی شده باشد که از نفوذ آب به آن جلوگیری کند دوربین های ضد آب می گویند. ممکن است خود لنز نیز ضد آب (واترپروف) طراحی شود اما در بیشتر موارد این قاب دوربین است که به عنوان ضد آب شناخته می شود. همچنین دوربین هایی که باید در فضای باز استفاده شوند نیز می بایست از قاب های ضد آب استفاده کنند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 36
آشنایی با انواع دوربین مداربسته
۱۰. دوربین مخفی
به طورکلی دوربین های مداربسته مخفی می توانند در هر شکل و اندازه وجود داشته باشند. ازآنجاکه استفاده از دوربین های مخفی کاملاً ابتکاری می باشد می توان آن ها را در هر جای ممکن جاسازی کرد. انواع پیش ساخته آن ها در قاب های مختلفی مثل قاب سیستم اطفاء یا قاب زنگ، ساعت دیواری، پریز برق موجود است.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 37
نکاتی در باب نصب و استقرار دوربین های مداربسته
پس از معرفی انواع مختلف دوربین، اگر قصد خرید و نصب دوربین به عنوان یک فرد غیرمتخصص برای خود را دارید، ساده ترین راه پیش روی شما استفاده از دوربین مداربسته وای فای است. چراکه دوربین های وای فای یا بی سیم، هیچ سیم یا کابلی ندارند که نگران ضربه خوردن به آن باشید و همچنین با دوربین های بی سیم می توانید فیلم ها را از طریق تلفن هوشمند یا سایر وسایل اینترنتی خود مشاهده نمایید. درواقع راحتی در دسترسی به موارد ضبط شده ازجمله مهم ترین ویژگی های انتخاب این نوع از دوربین ها می باشد.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 38
نکاتی در باب نصب و استقرار دوربین های مداربسته
با در نظر گرفتن این موضوع مکان هایی در منزل وجود دارند که می توان دوربین های امنیتی را آنجا نصب کرد که این موقعیت ها شامل:
۱. درب جلویی و پشتی
بیشتر مردم دوربین های مداربسته را جلوی در منزل خود قرار می دهند اما آن ها نسبت به درب پشتی بی توجه می شوند. در وهله اول راه ورود به داخل خانه برای سارقین درب پشتی می باشد؛ بنابراین این مکان ها می توانند موقعیت های استراتژیک و بااهمیتی تلقی شوند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 39
نکاتی در باب نصب و استقرار دوربین های مداربسته
۲. مناطق پر رفت وآمد
اگر قصد جاسازی دوربین در محلی پر رفت وآمد را دارید، لازم است بدانید که مکان هایی که یک مزاحم برای دسترسی به سایر قسمت ها طی می کند شامل راهروهای ورودی و اتاق نشیمن می باشند. درواقع شما می توانید دوربین مداربسته خود را در جهت درست قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که دوربین ها در مؤثرترین زاویه برای ضبط تصاویر قرار دارند؛ بنابراین راهروها و نقاط ورود به مکان های بزرگ بهترین نقطه برای قرار دادن این دوربین ها می باشند.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 40
نکاتی در باب نصب و استقرار دوربین های مداربسته
۳. اتاق خواب ها
سارقین در وهله اول علاقه خاصی به اتاق خواب ها و لوازم گران بهای داخل آن دارند، بنابراین ایده خوبی است که دوربین را آنجا قرار دهید. علاوه بر این، اگر می خواهید از دوربین های مداربسته برای مراقبت از کودکان خود استفاده کنید، دوربین را در اتاق بچه ها قرار دهید تا امنیت کافی برای ذهن شما و کودکانتان ایجاد شود.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 41
نتیجه گیری
دوربین‌های مداربسته به عنوان ابزارهای قدرتمند و حیاتی در امنیت و نظارت بر اماکن مختلف شناخته می‌شوند. با ارتقاء امنیت و کاهش جرائم، این دوربین‌ها نقش بسیار مهمی در جامعه‌ها و سازمان‌ها ایفا می‌کنند. نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های مداربسته تحت شبکه به واسطه تصویربرداری با کیفیت بالا و ارتباط آنها با سیستم‌های مرکزی، امکان نظارت و مدیریت بهتر را فراهم می‌کند. با استفاده از این دوربین‌ها در اماکن عمومی، صنعتی، اداری و منازل، امنیت و اطمینان بهبود یافته و احساس آرامش در بین افراد تقویت می‌شود.
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 42
منابع
https://persiansaze.com
http://caspiansecurity.ir
https://clinicitc.com
گزارش دانشجویی الکترونیک صنعتی اصفهان

## Slide 43
با تشکر از توجه شما عزیزان