## Slide 1
موضوع: پاورپوینت قنات+ تاریخچه و...
استاد راهنما: دکتر علیرضا عزیزی
پژوهشگر: محمد جواد عزیزی
تاریخ ارائه: .........

## Slide 2
مقدمه
قنات به عنوان يك فناوري جديد ،پديده اي فرهنگي- باستاني است كه صدها سال نقش موثري در عمران ،‌ آبادي و احياي اراضي مناطق خشك و نيمه خشك داشته وحفر آن يكي از برجسته ترين كارهاي مهندسي در جهان قديم و معاصر محسوب مي شود.بنابر مطالعات تاریخی هسته‌های اصلی شکل‌گیری نخستین تمدن‌های بشری در کنار منابع آبی بوده‌اند و از این دست تمدن‌ها کم نیستند و می‌توان به تمدن‌های بین‌النهرین و ماورالنهر و تمدن‌های حاشیه‌ی رودخانه‌های نیل و سند و گنگ اشاره کرد.

## Slide 3
مقدمه
آب و دسترسی به آن از جمله‌ی ابتدایی‌ترین نیاز‌های بشر برای ادامه‌ی حیات خویش است. لذا ذهن خلاق بشر در طول تاریخ به شیوه‌های گوناگون به کشف راه‌حل‌های بدیع و خلاقانه‌ای برای رفع این نیاز دست یافته است. به هر کدام از این دست‌آوردها که بنگریم شاهد نبوغ، آگاهی، پشتکار، درایت و عشق به سرزمین هستیم.

## Slide 4
مقدمه
بشر در آن زمان با احاطه و شناخت بر علوم هواشناسی و خاک‌شناسی، علم مسّاحی و نقشه‌برداری، علم نیارش سازه (استاتیک) و فن ساخت و ساز، موفق به به‌وجود آوردن دست‌آورد‌هایی شده که در حال حاضر نیز با وجود امکانات بسیار پیش‌رفته چندان سهل‌الوصول نمی‌باشند.
حفر کانال‌های عظیم، انتقال آب به وسیله‌ی جوی‌های درارتفاع در امپراطوری روم، آب‌رسانی توسط لوله‌های سفالین در دوره‌های پیش از تاریخ و هم‌چنین ابداع فن‌آوری قنات را می‌توان از نمونه‌های برجسته‌ی دست‌یابی به علوم مهندسی در دوران تاریخی ذکر کرد.

## Slide 5
قنات‌ها هزاران سال است که در ایران و سرزمین‌های اطراف آن، آب مورد نیاز برای آبیاری مقرون‌به‌صرفه‌ محصولات کشاورزی و نیز آب آشامیدنی انسان‌ها را تامین می‌کنند.
مقدمه
آسیای غربی و میانه دارای اقلیمی گرم و خشک است و نسبت مساحت خود، آب‌های جاری اندکی دارد؛ به‌همین واسطه، مردمان گذشته دست به‌ ابتکاری زده بودند تا از آب‌های زیرزمینی بهترین استفاده را ببرند. آنان با ذکاوت و نوآوری فوق‌العاده‌ای، از هدایت آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، صنعتی و عمومی بهره می‌بردند.

## Slide 6
قنات چیست ؟
قنات یا کاریز به معنی کانال و آب‌راه است. در واقع قنات‌ها ساختارهای زیرزمینی هستند که برای جمع‌آوری آب و هدایت آن به سطح زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. قنات‌ها در ابتدا در نواحی کوهستانی آسیای مرکزی و منطقه‌ قفقاز معمول بودند. آب به‌دست آمده از این قنات‌ها، برای تامین آب مورد نیاز خانوار و آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می‌شد.

## Slide 7
تاریخچه قنات
تعیین زمان دقیق ساخت اولین قنات در دنیا، کار دشواری است. بسیاری از شواهد مورد استفاده برای مطالعه منشا این سازه زیرزمینی، به ارتباط زمانی آن‌‌ها با سرامیک‌ها یا خرابه‌های باستانی اشاره می‌کنند. بر اساس نوشته‌ها و مستندات به دست‌آمده از تحقیقات باستان‌شناسان، به احتمال بسیار زیاد، ایران، محل تولد قنات است.
علاوه بر ایران، ترکیه و عراق نیز از اولین کشورهای استفاده‌کننده از قنات به شمار می‌روند. برخی از مطالعات، پیدایش قنات را به فعالیت‌های معدنی اولیه در مناطق کوهستانی این کشورها ارتباط می‌دهند.

## Slide 8
تاریخچه قنات
در قرن هفتم پیش از میلاد، سارگون دوم، یکی از پادشاهان آشوری، طی بازدیدش از سرزمین پارس، با یک سیستم زیرزمینی تامین آب آشامیدنی برخورد کرد. فرزند او، شاه سِناخِریب، به راز این سیستم پی برد و آن را برای ساخت یک سیستم آبیاری به کار گرفت. در سال‌های ۳۳۱ تا ۵۵۰ قبل از میلاد، فناوری ساخت قنات به دیگر سرزمین‌های تحت سلطه امپراطوری پارس گسترش یافت.
حاکمان هخامنشی، پاداش بزرگی را برای سازندگان قنات و نوادگان آن‌ها در نظر گرفتند. این پاداش، شامل اختصاص سودهای حاصل از قنات‌های جدید به شخص سازنده و پنج نسل بعدی او می‌شد. این سیاست تشویقی، ساخت هزاران قنات جدید و گسترش دیگر قنات‌ها را در پی داشت. به این ترتیب، از بین‌النهرین و سواحل مدیترانه در غرب تا افغانستان، آسیای مرکزی و ترکستان چین در شرق، از سیستم قنات بهره‌مند شدند.

## Slide 9
تاریخچه قنات
طی دوران امپراتوری بیزانس در سال‌های ۶۴ تا ۶۶۰ میلادی (حدودا بین ۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰ سال پیش)، قنات‌های زیادی در سوریه و اردن ساخته شدند. در این دوران، فناوری این سیستم آب‌رسانی به شمال و غرب اروپا راه یافت. امروزه، آثار قنات‌های امپراتوری روم در کشور لوکزامبورگ نیز دیده می‌شود. حمله اعراب به اروپا و شمال آفریقا، باعث ساخت قنات در مصر، قبرس، اسپانیا، جزیره سیسیل و جزایر قناری شد. فتح مکزیک توسط اسپانیا، زمینه گسترش سیستم قنات به این آمریکای جنوبی و کشورهایی نظیر پرو و شیلی را فراهم کرد. تصویر زیر، سیر گسترش فناوری قنات در کشورهای مختلف را نمایش می‌دهد. البته این توالی، تنها یک احتمال است. در واقعیت، احتمال توسعه مستقل قنات در مناطق دیگر دنیا یا توسعه قنات بدون ریشه گرفتن از فناوری پارس وجود دارد.

## Slide 10
قنات چگونه کار می کند؟
قنات، تنها با استفاده از نیروی جاذبه و بدون نیاز به پمپ، آب را از منابع زیرزمینی به سطح زمین انتقال می‌دهد. ساختار قنات، متشکل از چندین شفت (چاه‌های عمودی) و یک کانال (تونل نسبتا افقی) است. کانال قنات، با یک شیب ملایم ساخته می‌شود. یک طرف این کانال، به منابع آب زیرزمینی برخورد کرده و طرف دیگر آن، به سطح زمین برخورد می‌کند. به دلیل وجود شیب و بر اثر نیروی جاذبه، آب در درون کانال به جریان می‌افتد و به سطح زمین می‌رسد.

## Slide 11
قنات چگونه کار می کند؟
نمای کلی قنات شامل ۱) ناحیه نفوذ آب به کانال، ۲) ناحیه انتقال آب، ۳) بیرون کانال، ۴) شفت‌های عمودی، ۵) حوضچه ذخیره، ۶) ناحیه آبیاری، ۷) شن و ماسه، ۸) لایه‌های خاک و ۹) سطح آب زیرزمینی
قنات‌ها، امکان انتقال آب در فواصل طولانی را فراهم می‌کنند؛ زیرا تبخیر آب در زیر زمین بسیار کم است و آب زیادی در طول مسیر از بین نمی‌رود. همین ویژگی، قنات را به یکی از بهترین سیستم‌های آب‌رسانی در مناطق گرم تبدیل می‌کند.

## Slide 12
قنات از چه اجزایی تشکیل می شود؟
تصویر زیر، اجزای مختلف قنات را نمایش می‌دهد.

## Slide 13
قنات از چه اجزایی تشکیل می شود؟
بخش‌های قنات عبارت هستند از:
«مادرچاه» (Mother Well ) : دورترین چاه از مظهر قنات است که انتهای آن به سفره آب زیرزمینی متصل می‌شود. عمق مادرچاه، معمولا به ۱۰۰ متر می‌رسد. این چاه یا شفت عمودی، معمولا ۱ متر قطر دارد. بیشترین عمق ثبت شده برای یک مادرچاه، نزدیک به ۳۵۰ متر است.

## Slide 14
قنات از چه اجزایی تشکیل می شود؟
«شفت دسترسی» (Access Shaft ) : چاه‌ها یا شفت‌های عمودی هستند که در فاصله منظم از یکدیگر بالای مسیر جریان آب در قنات حف می‌شوند. به این شفت‌ها، میله‌چاه نیز می‌گویند. میله‌چاه، امکان دسترسی به مسیر جریان آب و انجام عملیات تعمیر و نگهداری را فراهم می‌کند.
«کانال قنات» (Qanat Channel ) : تونل آب‌رسانی قنات است که با یک شیب ملایم حفر می‌شود. این تونل، مسیر جریان آب از سفره آب زیرزمینی در انتهای مادرچاه تا سطح زمین را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، ورودی کانال قنات در سطح زمین و انتهای آن در انتهای مادرچاه قرار دارد.

## Slide 15
قنات از چه اجزایی تشکیل می شود؟
«مظهر قنات» (Qanat Outlet ) محل خروج آب زیرزمینی در ورودی کانال قنات (محل برخورد کانال با سطح زمین) است.
پس از مظهر قنات، آب وارد سیستم توزیع می‌شود. این سیستم می‌تواند شامل شبکه‌ای از سدها، دروازه‌ها و کانال‌ها باشد. به این ترتیب، آب برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

## Slide 16
چگونگی ابداع قنات
گوبلو معتقد است که قنات، ابتدا یک فن آبیاری نبوده، بلکه به طور کامل از تکنیک معدن نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع‌آوری آبهای زیرزمینی مزاحم (زه آبها) به هنگام حفر معادن بوده است…. تردیدی نیست که در گستره فرهنگی ایران، از معادن «مس» و احتمالاً «رویِ» موجود در کوههای زاگرس، در جریان هزاره دوم قبل از میلاد مسیح بهره‌برداری شده است.

## Slide 17
ساختار سفره آب های زیرزمینی
هر قنات متشکل از یک یا چند مجرای زهکشی به ارتفاع یک تا ۱٫۴ متر و قطر ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر و نیز دیوارهای مستحکم در کناره‌ها است. چاه‌های تهویه عمودی که به کارگران امکان دسترسی به قنات را می‌داد، به مجرای زهکشی متصل شده و در نهایت به کانال زهکشی منتهی می‌شد. طول مجرای زهکشی ممکن است به چندین کیلومتر نیز برسد. در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی، یک جهانگرد فرانسوی-بریتانیایی به نام «ژان چاردین» در جایی چنین نوشته است:
ایرانیان نه‌تنها قادر به موقعیت‌یابی محل دقیق آب بودند، بلکه این توانایی را نیز داشتند که آب را تا فاصله‌ ۶۰ کیلومتری یا گاهی نیز بیشتر انتقال دهند.

## Slide 18
اولین لوله های آب زیرزمینی
در اوایل هزاره‌ یکم قبل از میلاد، گروه‌ها و قبایل کوچک شروع به مهاجرت به فلات ایران کردند؛ جایی‌که میزان بارش باران در آن، کمتر از محل زندگی سابقشان بود. این قبایل، عادت به کشاورزی داشتند و این‌کار با وجود رودخانه و رودهای زیاد برایشان میسر می‌شد. بنابراین مجبور بودند برای یافتن آب، به جست‌وجوی مکان مناسب بپردازند

## Slide 19
اولین لوله های آب زیرزمینی
در سرزمین‌های فلات ایران، آب و هوا معمولا خشک و طاقت‌فرسا بود و به‌طور کلی میزان بارش باران هم کم و ناکافی بود. بیشترین بارش باران این منطقه، بین ماه‌های اکتبر تا آوریل رخ می‌داد. کشاورزان عهد باستان، تلاش می‌کردند در فصول بارش باران، کانال‌ها و آب‌راه‌هایی حفر کنند؛ اما در تابستان این کانال‌ها خشک می‌شدند. بعدها این کشاورزان متوجه شدند، آب‌های جمع‌شده‌ای که در تونل‌های معادن جریان داشت، خشک نشده است.

## Slide 20
اولین لوله های آب زیرزمینی
کشاورزان با معدن‌چی‌هایی که به‌دنبال فلز مس بودند، معامله‌ای کردند که طی آن از معدن‌چی‌ها خواستند برایشان تونل بسازند. کشاورزان می‌خواستند مطمئن شوند آبی که از نقاط مختلف جمع‌آوری می‌شود و یک رود کوچک تشکیل می‌دهد، برای مصارف کشاورزی و آبیاری آنان کافی خواهد بود یا خیر. کشاورزان ایران باستان، با کمک معدن‌چی‌ها توانستند یک سیستم آبی زیرزمینی برای آبیاری محصولات خود در فصول گرم سال تعبیه کنند. طبق کاوش‌های صورت گرفته، این ابداع در شمال غرب ایران کنونی و در حوالی مرز ترکیه انجام شده است.

## Slide 21
حفر قنات
حفر قنات معمولا از مظهر آن که همان سطح زمین است و خشک می‌باشد، شروع و به مناطق آبده مادر چاه ، ختم می‌شود. بنابراین ، اول دهانه قنات یا هرنج که خشک است و بعد اولین چاهها یا میله‌ها که اینها هم خشک است و آب ندارد و به اصطلاح قسمت خشک کار قنات نامیده می‌شود، حفر می‌شود. بعد کار به طرف قسمت بالا دست که همان قسمتهای آبده زمین باشد، ادامه پیدا می‌کند.

## Slide 22
حفر قنات
طول یک رشته قنات که در میزان آبدهی آن نیز موثر است، نسبت به شرایط طبیعی میزان متفاوت است. این شرایط بستگی به شیب زمین وعمیق ما در چاه دارد. از طرف دیگر هرچه سطح آب زیرزمینی پایینتر باشد، عمق مادر چاه بیشتر می‌شود. طویلترین قناتی که تاکنون در ایران حفر شده ، در حوالی گناباد از توابع خراسان است که 70 کیلومتر طول آن است و عمیقترین مادر چاه قناتهای ایران به روایتی 400 متر و به روایت دیگر 350 متر عمق دارد و آن مربوط به قنات “قصبه” گناباد است. مهمترین عاملی که طول قنات را مشخص می‌کند، شیب زمین می‌باشد. هرچه شیب زمین کمتر باشد طول قنات بیشتر و هرچه شیب بیشتر باشد طول قنات کمتر خواهد بود.

## Slide 23
ابداع ماهرانه قنات
شیوه‌ ساخت قنات از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. ساخت قنات نیازمند درک دقیقی از لایه‌های درون زمین و نیز مهندسی بود. یکی از مهم‌ترین شرایط ایجاد قنات، اندازه‌گیری دقیق زوایای مجرای زهکشی آن بود. اگر این زاویه خیلی تنگ می‌شد، اجازه عبور جریان آب را نمی‌داد و اگر زاویه‌ شیب تند می‌بود، موجب فرسایش و از بین رفتن ساختارهای زیرزمینی قنات می‌شد. به‌طور متوسط، در هر یک متر از مجرای زهکشی سالم، ۰٫۳ تا ۰٫۶ لیتر آب در ثانیه جاری می‌شود.

## Slide 24
ابداع ماهرانه قنات
ابوبکر کرجی، ریاضی‌دان و آب‌شناس ایرانی در سال ۱۰۱۰ میلادی در یکی از کتاب‌های خود، نحوه‌ هدایت آب‌های زیرزمینی را شرح داده است. در این کتاب که «استخراج آب‌های پنهان» نام دارد، جزئیات ساخت و بازسازی قنات، روش‌های کشف آب‌های زیرزمینی و نحوه محاسبه‌ میزان شیب شرح داده شده است. در آن زمان، تعداد قنات‌ها به‌قدری زیاد شده بود که حاکمان منطقه، قوانینی در زمینه استفاده صحیح از آن‌ها وضع کردند. اگرچه ایرانیان باستان، سازندگان اصلی و برتر قنات بودند؛ اما چیزی نگذشت که علم ایجاد این ساختارها به‌دست مردمان آسیای مرکزی، جنوب قفقاز، شبه‌جزیره‌ عربستان و حتی آفریقای شمالی رسید. ساخت قنات بعدها در چین هم مشاهده شد.

## Slide 25
طول و عمق در قنات ها
طول و عمق در قنات ها با توجه به مکانی که قرار دارند متفاوت می باشد. در واقع طول یک رشته کاریز در میزان آب دهی آن موثر است و با این اثر با توجه به شیب زمین و عمق چاه مادر دارای تفاوت می شود. طولانی ترین قنات ایران که تاکنون یافت شده است در حوالی گناباد می باشد که طول آن ۷۰ کیلومتر و عمق آن ۴۰۰ متر است و به روایت دیگر ممکن است طوری برابر ۳۵۰ متر داشته باشد. در نظر داشته باشید که هر چقدر طول کاریز بیشتر باشد شیب زمین کمتر خواهد بود.

## Slide 26
قدیمی ترین قنات ایران چیست؟
قنات قصبه یا کاریز کیخسرو، قدیمی‌ترین قنات ایران و جهان است. این قنات در شهر گناباد استان خراسان رضوی قرار دارد. قدمت قنات قصبه به حدود ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ سال پیش می‌رسد. این قنات از ۴۲۷ چاه آب با مجموع طول ۳۳۱۱۳ متر تشکیل می‌شود.

## Slide 27
طولانی ترین قنات ایران چیست؟
قنات زارچ، طولانی‌ترین قنات ایران و جهان است که به عنوان بلندترین کانال زیرزمینی دنیا نیز در نظر گرفته می‌شود. این قنات در بخش زارچ در استان یزد قرار داشته و طولی نزدیک به ۸۰ کیلومتر دارد. عمق قنات زارچ، حدود ۳۰ تا ۴۰ متر از سطح زمین است. این قنات، یکی از جاذبه‌های توریستی یزد به شمار می‌رود.

## Slide 28
عمیق ترین قنات ایران چیست؟
قنات قصبه، عنوان عمیق‌ترین قنات ایران و جهان را نیز به خود اختصاص می‌دهد. عمق مادرچاه کاریز کیخسرو بیشتر از ۳۶۰ متر است. بعد از این قنات، قنات ابراهیم‌آباد اراک با عمق ۱۱۴ متر، قنات مزدآباد با عمق ۷۰ متر، قنات گوهرریز جوپار با عمق ۵۰ متر و قنات حسن‌آباد مشیر با عمق ۴۰ متر، از دیگر قنات‌‌های عمیق ایران و جهان به شمار می‌روند.

## Slide 29
محاسن و معایب قنات
سیستم استخراج در قنات طوری است که آب بدون کمک و صرف هزینه فقط با استفاده از نیروی ثقل از زمین خارج می‌گردد. با توجه به چاهها و قناتهای موجود ، آب قنات در مقابل آبی که از چاه استخراج می‌شود، ارزانتر تمام می‌شود. آب قنات دائمی است و در مواقع اضطراری کشت و احتیاج زراعت در مواقع حساس به آب ، قطع نمی‌شود. منابع آب زیر زمینی توسط قنات دیر تمام می‌شود و استفاده طولانی دارد، هر چند بطور دائم چه مصرف شود و چه شود، خارج می‌گردد.

## Slide 30
محاسن و معایب قنات
در زمینهای هموار و نواحی که آب زیرزمینی شیب کافی ندارد و نیز زمینهای خیلی سست و ماسه‌ای امکان حفر قنات نیست. آب قنات ، بطور دائم جریان دارد و قابل کنترل نیست. روی این اصل ، مدام باعث تخلیه آب زیرزمینی می‌شود. در فصولی که به آب احتیاج نیست و یا احتیاج به آن خیلی کم است، امکان جلوگیری از جریان و یا کنترل آن وجود ندارد.

## Slide 31
محاسن و معایب قنات
قنات به خاطر این که در سفره‌های آب زیرزمینی کم عمق استفاده می‌شود و این منابع هم غنی نیست و دارای نوسان زیاد است، لذا قنات نسبت به تغییرات سطح آب زیر زمینی خیلی حساسیت دارد. در فصول گرم که گیاه به آب بیشتری نیاز دارد و نیز در فصول و سالهای خشک ، آب قنات کم می‌شود. قنات نسبت به چاه در مقابل سیل و زلزلهو امثال اینها آسیب پذیر است و خرابی در قناتها بعضی مواقع طوری است که احیا مجدد آنها یا ممکن نمی‌باشد و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

## Slide 32
معایب قنات‌ ها
قنات ها علاوه بر اینکه دارای یک سری فواید بسیار خوب برای انسان ها اند می توانند یک سری معایبی را نیز با خود به همراه داشته باشد. این معایب عبارت اند از :
امکان حفر کاریز در نواحی هموار و نواحی که شیب ندارد ممکن نمی باشد.
اگر زمین ها سست و ماسه ای باشند نمی‌توان قنات حفر کرد.

## Slide 33
معایب قنات‌ ها
آب قنات به صورت دائمی است و نمی توان آن را کنترل نمود در نتیجه آب های زیرزمینی تخلیه می شود.
کاریز غنی نمی باشد و نوسان های زیادی دارد.
آسیب پذیری کاریز نسبت به چاه در برابر سیل و زلزله بسیار زیاد می باشد و خرابی قنات ها نیاز به ترمیم دارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

## Slide 34
قدمت قنات‌ ها
محققان بریتانیایی معتقدند که قدمت ساخت‌وساز قنات به چندین دوره‌ مختلف باز‌می‌گردد. در ابتدا قنات توسط ایرانیان ساخته شد. سپس رومی‌ها با تاثیرپذیری از ابداعات مردم خاورمیانه، یک شبکه‌ آبی مشابه قنات، طی دوران حکومت خود در مصر ساختند.

## Slide 35
قدمت قنات‌ ها
اگر اطلاعات به‌دست آمده از این یافته‌ها صحیح باشند، می‌توان به سرچشمه‌ اصلی ساخت قنات پی برد. اگر درستی قدمت بقایای سیستم آبیاری مذکور در سد سیمره تایید شود، نشان می‌دهد که اولین قنات، نه‌تنها در هزاره‌ یکم قبل از میلاد کشف نشده، بلکه دو هزار سال پیش از آن مورد استفاده‌ بشر بوده است.
طبق حدس و گمان‌های باستان‌شناسان ایرانی، قدمت بقایای سیستم آبیاری که در سال ۲۰۱۴ در حوالی سد «سیمره» استان ایلام یافت شده‌اند، به هزاره‌ چهارم قبل از میلاد مسیح باز‌می‌گردد

## Slide 36
سخن پایانی
از گذشته تا کنون قنات های بسیاری حفر شده است که برخی از آن ها متاسفانه در اثر عوامل مختلف خشک و یا کم آب شده اند، اما برخی دیگر نیز هستند که با وجود سن زیاد هنوز پر آب هستند و به حیات خود ادامه می دهند. حفر قنات امروزه در بسیاری از کشورها انجام می شود و آب لازم از آن تهیه می گردد. در آینده نیز قنات های زیادی حفر خواهد شد چرا که بسیاری از کشورها با مشکل کم آبی مواجه هستند؛ از این رو حفر قنات می تواند کمک زیادی به انسان ها نماید تا بحران کم آبی را کاهش دهد و این مشکل برطرف شود.

## Slide 37
منابع
https://www.kojaro.com
https://blog.faradars.org
https://arga-mag.com
https://spinel.ir
http://irscdu.blogfa.com
https://makhzanplus.com

## Slide 38
ممنون از نگاهتون