## Slide 1
موضوع: پاورپوینت VDSL
پژوهشگر: محمد جواد عزیزی
استاد راهنما: علیرضا عزیزی
سال تحصیلی: .......

## Slide 2
VDSL چیست ؟
امروزه از فناوری‌های مختلفی برای فرآهم کردن ارتباط اینترنتیِ ثابت در دنیا استفاده می‌شود که ADSL ،VDSL و فیبر نوری در میانِ آنها از شناخته‌شده‌ترین فناوری‌های موجود هستند. ADSL قدیمی‌ترینِ آنها است که به خاطر اتکا بر کابل مسی برای انتقال کمترین سرعت و بزرگترین نقطه ضعف را در مسافت‌های طولانی دارد و در بسیاری از کشورها منسوخ شده است.

## Slide 3
اما VDSL و ارتباط کابلی هنوز در مناطقی که دارای زیرساخت فیبرنوری گسترده نیستند استفاده می‌شود و در کشور ما هم به دلیل توسعه‌نیافتگی و چند دهه انحصار شرکتِ مخابرات، قدمت و فرسودگیِ فزاینده‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و عدم اهتمام به توسعه‌ی فیبرنوری در بخش مصرف‌کننده و توزیع، فناوریِ VDSL مورد توجه قرار گرفت تا به عنوان راه حل میان مدت بتواند سرعت و کیفیت ارتباطی بالاتری را برای کاربران اینترنت ثابت به ارمغان آورد.
VDSL چیست ؟

## Slide 4
VDSL اختصاری از Very High Bitrate Digital Subscriber Line و به معنی "خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالا" است. این فناوری نوع توسعه یافته‌ای از اینترنت پهن‌باندِ ADSL است. در واقع محدوده‌ی سرعت قابل ارائه با VDSL بسیار بیشتر از ADSL است و به خاطر ماهیت طراحی منحصر به فردی که دارد، در برخی جهات شبیه به ADSL کار می‌کند و از سمتی هم اشتراکاتی با سرویس فیبرنوری (Fiber Optic ) دارد.
VDSL چیست ؟

## Slide 5
به بیانِ دیگر برای راه‌اندازی سرویس VDSL هم به کابل مسی نیاز است و هم فیبر نوری و هر دو رسانه نقشی را در مهیا کردن اتصال اینترنتی تا محل زندگی یا کارِ شما فرآهم می‌کنند. اما در اینجا هم بیشینه‌ی سرعت اینترنتی که می‌توانید دریافت کنید به طول کابل مسی از مودمِ شما تا محل قرارگیری تجهیزاتِ سرویس دهنده وابسته است و هر چه طولِ آن کمتر باشد، کیفیت سیگنال و در نتیجه سرعتِ دریافت داده‌ها بیشتر خواهد بود.
VDSL چیست ؟

## Slide 6
سیستم نسل دوم با استفاده از فرکانس‌های تا ۳۰ مگاهرتز، نرخ داده‌های بیش از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را در هر دو جهت بالادست و پایین دست ارائه می‌کند. حداکثر میزان بیت قابل استفاده در محدوده‌ای در حدود ۳۰۰ متر (۹۸۰ فوت) به دست می‌آید.
نگاهی به تاریخچه VDSL

## Slide 7
نگاهی به تاریخچه VDSL
با افزایش تضعیف حلقه محلی، عملکرد کاهش می‌یابد. VDSL2 بهبود VDSL است که برای پشتیبانی از پذیرش گسترده خدمات پخش سه گانه مانند صدا، ویدئو، داده و تلویزیون با کیفیت بالا (HDTV ) طراحی شده است.
این پروتکل استاندارد است بخش ارتباطات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU-T )، مطابق با توصیه G.993.2، در 27 مه 2005 اعلام شد و اولین بار در 17 فوریه 2006 منتشر شد. VDSL2 امکان انتقال داده‌های انباشته نامتقارن و متقارن تا سرعت 300+ مگابیت بر ثانیه در پایین دست و جفت پیچ خورده در بالادست را با استفاده از پهنای باند تا 35 مگاهرتز فراهم می‌کند.

## Slide 8
نگاهی به تاریخچه VDSL
به سرعت از 350 مگابیت بر ثانیه در منبع به 100 مگابیت بر ثانیه در 500 متر (1640.42 فوت) و 50 مگابیت بر ثانیه در 1000 متر (3280.84 فوت) کاهش می‌یابد، اما به تدریج از آنجا کاهش می‌یابد، بنابراین، و بیش از VDSL. از ارتفاع 1600 متری (1 مایل) به بالا، سیستم مشابه ADSL2+ است.

## Slide 9
استانداردهای VDSL و سرعت‌های آن
VDSL
فناوری VDSL بر پایه استاندارد G.993.1 طراحی شده است و حداکثر پهنای باند ۵۵ مگابیت برای دانلود و ۳ مگابیت بر ثانیه را برای آپلود تعریف می‌کند. باند فرکانسی تعریف شده برای VDSL حداکثر تا ۱۲ مگاهرتز را روی زوج کابل مسی معمولی که در خطوط تلفن استفاده می‌شود پوشش می‌دهد.

## Slide 10
VDSL2
VDSL2 در واقع نسلِ دوم و نسخه ارتقا یافته‌ی VDSL است که سرعت بالاتری تا تا مرز ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه برای دانلود و ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای آپلود را پشتیبانی می‌کند و با استاندارد G.993.2 تعریف شده است. در باند فرکانسی حداکثر تا ۳۰ مگاهرتز کار می‌کند و بخش کابل مسی را در این استاندارد می‌توان حداکثر تا ۳۰۰ متر افزایش داد. هر چند که با افزایش مسافتِ کابل مسی، راندمان به سرعت کاهش می‌یابد.
استانداردهای VDSL و سرعت‌های آن

## Slide 11
استانداردهای VDSL و سرعت‌های آن
VDSL2-Vplus
فناوری جدیدترِ Vplus به عنوان الحاقی بر استاندارد VDSL2 در سال ۲۰۱۵ میلادی تصویب شد که بر اساس همان استانداردِ G.993.2 و با ضمیمه‌ی G.993.2 Amendment 1 تعریف شده و با نامِ VPlus/35b نیز شناخته می‌شود. این فناوری روی تجهیزاتِ فعلی VDSL2 نیز قابل استفاده است و سرعت‌هایی تا سقفِ ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه را برای دانلود و ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را برای آپلود در مسافت‌های کوتاه‌تر از ۲۵۰ متر برای بخشِ کابل مسی فرآهم می‌کند.

## Slide 12
برای فناوری VDSL دو نوع رسانه یا کابل ارتباطی استفاده می‌شود که بخش طولانی‌ترِ آن از مرکز مخابراتی تا کافوی مخابرات فقط از جنسِ فیبر نوری است. کافو نام جعبه‌تقسیم‌های بزرگی است که در خیابان‌ها، نبش چهارراه‌ها و داخل کوچه‌ها می‌بینید و بر روی زمین قرار داده شده‌اند. کافوها دارای ظرفیت متفاوتی هستند که بسته به نیاز محلِ مورد استفاده، تعیین می‌شوند. بخش کوتاه‌ترِ کابل‌کشی از کافوی مخابرات تا خانه یا محلِ استقرارِ مودم از جنسِ زوج سیمِ مسی و همان کابلی است که برای خط تلفن استفاده می‌شود.
VDSL چگونه کار می‌کند؟

## Slide 13
برای داشتن کمترین اختلال و نسبت سیگنال به نویزِ مناسب (Signal to Noise Ratio ) یا به‌اختصار SNR ، طول کابل مسی نباید بیشتر از ۳۰۰ متر باشد و به همین جهت فاصله‌ی کافوی مخابراتی تا مقصد باید کمترین حالت ممکن در نظر گرفته شود. هر چقدر طول کابل مسی افزایش یابد، به همان نسبت هم سرعتی که کاربر در انتهای کابل قادر به دریافت آن خواهد بود کاهش می‌‌یابد و به سرعتِ سرویس به محدوده‌ی ADSL معمولی نزدیکتر می‌شود.
VDSL چگونه کار می‌کند؟

## Slide 14
تفاوت VDSL با ADSL
سرعت
اولین و مهم‌ترین تفاوت این دو اتصال اینترنتی، سرعت آن‌ها است. VDSL سرعت بیشتری نسبت به اتصالات ADSL به کاربران خود ارائه می‌دهد. VDSL سرعت دانلود را تا حداکثر ۷۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود را تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه فراهم می‌کند. اما ADSL از طرف دیگر، حداکثر سرعت دانلود ۲۴ مگابیت بر ثانیه را فراهم می‌کند و سرعت آپلود بسیار پایین‌تر خواهد بود.

## Slide 15
تفاوت VDSL با ADSL
از طرف دیگر Downstream و Upstream دیگر مطرح نیست و تمام کاربران VDSL سرعتی مشابه را دریافت می‌کنند. البته نکته قابل توجه در مورد VDSL این است که کیفیت کابل‌های مسی و فاصله کاربر تا سوئیچینگ شبکه به‌طور مستقیم بر سرعت سرویس تاثیر می‌گذارند.

## Slide 16
هزینه
تفاوت بعدی این دو سرویس، هزینه راه‌اندازی و تعرفه‌های آن‌ها است. تعرفه‌ی این دو سرویس تفاوت زیادی ندارند، اما به دلیل جدیدتر بودن اتصال VDSL و این واقعیت که تعداد ارائه‌کنندگان آن کمتر از ADSL است، در نتیجه برای فراهم کردن یک اتصال VDSL هزینه‌ی بیشتری لازم است.
تفاوت VDSL با ADSL

## Slide 17
تفاوت VDSL با ADSL
دسترسی
از آنجایی که VDSL یک فناوری جدید و پیشرفته است، دسترسی آن نسبت به ADSL محدودتر است. در حالی که ارائه دهندگان خدمات اینترنت شبکه‌های VDSL خود را گسترش داده و آن را در دسترس عموم قرار می‌دهند ، در بسیاری از نقاط کشور ممکن است هنوز به آن دسترسی نداشته باشید. در حالی‌که ارائه دهندگان خدمات اینترنت ADSL را به‌ صورت بسیار گسترده‌تری پوشش می‌دهند.

## Slide 18
تفاوت VDSL با ADSL
سیگنال
هر دو این سرویس‌‌ها به فاصله کاربران تا مرکز سوییچینگ ارائه‌دهنده خدمات وابسته است. به‌طوری‌که با بیشتر شدن فاصله کاربر، سیگنال‌های دریافتی ضعیف می‌شود و در نتیجه سرعت اینترنت کاهش می‌یابد. اما در مقایسه با ADSL، سیگنال VDSL سریع‌تر ضعیف می شود.

## Slide 19
تفاوت VDSL با فیبرنوری
سرویس اینترنتی که مبتنی بر فیبر نوری باشد FTTH نامیده می‌شود و مزیتِ آن نسبت به VDSL این است که در تمامِ مسافتِ بین شما و مرکز مخابراتی از فیبر نوری استفاده شده و هیچ مبدل سیگنال نوری به سیگنال الکتریکی هم در بینِ این مسیر تعبیه نشده است.

## Slide 20
تفاوت VDSL با فیبرنوری
سیگنال نوری مستقیما از مرکز مخابراتی به مودمِ شما در محل می‌رسد و تنها در مقصد است که سیگنال نوری تبدیل به سیگنال الکتریکی بر بستر استاندارد اترنت می‌شود و به رایانه یا موبایلِ شما انتقال می‌یابد. فیبر نوری مسافت‌های بسیار طولانی‌تری را بدون تاثیرپذیری از نویزهای بیرونی و با سرعت بسیار بالاتر طی می‌کند و تاخیر بسیار کمتری (پینگ پایین‌تر) را نسبت به انتقالِ الکتریکی مبتنی بر کابل مسی در اینترنت شما ایجاد می‌کند.

## Slide 21
VDSL بهتر است یا فیبر نوری؟
در سرویس VDSL تنها در بخشی از مسیر بین شما و مرکز مخابراتی از فیبر نوری استفاده شده است، در حالی که در سرویس FTTH در تمام مسیر از فیبر نوری برای برقراری ارتباط استفاده می‌شود. با این توصیف، سرویس فیبر نوری می‌تواند سرعت به مراتب بالاتری را در کنار تاخیرِ کمتر (پینگ پایین‌تر) و در مسافت طولانی‌تر ارائه کند. اما هزینه‌ی راه‌اندازی فیبر نوری به علت نیاز به فیبرکشی در تمامِ مسیر بالاتر از راه‌اندازی سرویس ADSL و VDSL است که در تمام یا بخشی از مسیر از همان زوج سیمی مسیِ مخابراتی استفاده می‌کنند.

## Slide 22
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل
علاوه بر اینترنت VDSL مخابرات (در شهرهایی مانند تهران، مشهد، قم، اصفهان و غیره) شرکت‌های دیگری از جمله اینترنت VDSLپیشگامان، اینترنتVDSL های وب و شاتل نیز ارائه‌دهنده‌ی این سرویس اینترنتی هستند. شاتل یکی از ارائه‌دهندگان اینترنتِ VDSL است که برنامه‌ی خود را برای گسترش مناطق تحت پوشش اینترنت VDSLشاتل دارد.

## Slide 23
اینترنت VDSL شاتل به سه روش ارائه می‌شود:
1_ نزدیکی به کابینت‌های شاتل و ارائه‌ی سرویس اینترنت به روش FTTC: در این روش کابینت‌های تجهیزات در نقاط مختلف شهر نصب می‌شود و اینترنتِ VDSL به کاربرانی ارائه می‌شود که در نزدیکی کابینت‌ها هستند. در این روش کاربران صرفا باید مودم VDSL داشته باشند تا به خدمات اینترنت دسترسی پیدا کنند.
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل

## Slide 24
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل
2_نزدیک بودن به مرکز مخابرات مجهز به تجهیزات VDSL: اگر کاربران در محدوده‌ی نزدیک به مرکز مخابراتی مجهز به تجهیزات VDSL باشند می‌توانند با خرید یک مودم VDSL از این خدمات استفاده کنند.

## Slide 25
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل
2_نزدیک بودن به مرکز مخابرات مجهز به تجهیزات VDSL: اگر کاربران در محدوده‌ی نزدیک به مرکز مخابراتی مجهز به تجهیزات VDSL باشند می‌توانند با خرید یک مودم VDSL از این خدمات استفاده کنند.

## Slide 26
3_ مجتمع‌های مسکونی و تجاری: در این ساختمان‌ها می‌توان کابینت‌های تجهیزات ارائه‌دهنده‌ی VDSL را نصب کرد تا استفاده از این نوع اینترنت امکان‌پذیر شود. به این ترتیب ساکنان این مجتمع‌ها می‌توانند با مودمVDSL از این خدمات بهره‌مند شوند.
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل

## Slide 27
آسیاتک نیز یکی از ارائه‌دهندگان اینترنتِ پرسرعت است که ارائه‌ی VDSL نیز یکی از خدمات جدید آن محسوب می‌شود. با نصب کابینت‌های تجهیزات VDSL در ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی، ساکنان می‌توانند از این نوع اینترنتِ پرسرعت بهره‌مند شوند.
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل

## Slide 28
آسیاتک نیز یکی از ارائه‌دهندگان اینترنتِ پرسرعت است که ارائه‌ی VDSL نیز یکی از خدمات جدید آن محسوب می‌شود. با نصب کابینت‌های تجهیزات VDSL در ساختمان‌ها و برج‌های مسکونی، ساکنان می‌توانند از این نوع اینترنتِ پرسرعت بهره‌مند شوند.
اینترنت VDSL آسیاتک
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل

## Slide 29
ارائه‌دهندگان اینترنت VDSL در ایران – شاتل
سرویس VDSL آسیاتک با سرعت بالا و ویژگی‌های زیر برای برج‌ها و مجتمع‌ها همراه است:
1_ ارائه‌ی سرویس اینترنت بدون نیاز به مراحل اداری در مخابرات
2_ پشتیبانی 24 ساعته در تمام روزهای هفته
3_ سرویس اینترنت باکیفیت و بدون قطعی به دلیل پهنای باند اختصاصی

## Slide 30
سرعت و قابلیت اطمینان بالا
به دلیل استفاده VDSL از فیبرنوری برای انتقال داده، این سرویس هم سرعت بالاتری برای کاربران فراهم می‌کند و هم قابلیت اطمینان بیشتری دارد.
مزایای VDSL چیست؟

## Slide 31
مزایای VDSL چیست؟
تجربه کاربری بهتر
وقتی سرویس اینترنتی شما از نوع VDSL است، دیگر برای تماشای فیلم، بازی آنلاین یا آپلود فیلم و عکس با تاخیرهای زیاد مواجه نمی‌شوید و قطعا تجربه بهتری در اتصال به اینترنت خواهید داشت.

## Slide 32
نصب سریع و راحت
برای تغییر دادن اشتراک خود به VDSL اصلا کار سختی در پیش ندارید. کافی است اینترنت VDSL را از سرویس‌دهنده اینترنت خود سفارش دهید. در صورتی که زیرساخت این اتصال در محل زندگی شما وجود داشته باشد، به راحتی با یک مودم جدید از اینترنت VDSL بهره‌مند خواهید شد.

## Slide 33
اگر تنها استفاده‌ی شما از اینترنت برای کارهایی نظیر وب‌گردی، بررسی ایمیل و مشاهده‌ی شبکه‌های احتماعی است،‌ فناوری ADSL کاملاً کارتان را راه می‌اندازد. VDSL فناوری تازه‌تری نسبت‌ به ADSL به‌شمار می‌آید که همچون ADSL از سیم‌های مسی تلفن برای خدمت‌رسانی به کاربر بهره می‌گیرد.
جمع بندی

## Slide 34
جمع بندی
با این‌ حال سرعت دانلود و آپلودی که VDSL،‌ توانایی دستیابی به آن را دارد، چندین برابر بیشتر از ADSL است. فیبر نوری یا UFB فناوری سریع‌تر و قابل‌اتکاتری را به‌ شما ارائه می‌دهد. این فناوری برای ارائه‌ی اینترنت از کابل‌های فیبر نوری استفاده می‌کنند.

## Slide 35
https://www.zoomg.ir
https://pishgaman.net
https://meghdadit.com
https://esaj.ir
https://respina.net
https://vigiato.net
منابع