## Slide 1
موضوع
پاورپوینت امنیت Wifi
نام پژوهشگر
محمد جواد عزیزپناه
استاد راهنما
علیرضا عزیزی
تاریخ ارائه: .......

## Slide 2
امنیت WIFi چیست؟
در دنیای مدرن، به نظر می رسد که بدون دسترسی به اینترنت بی سیم کار کردن تقریبا غیرممکن است. مردم در همه جا برای همه چیز از سرگرمی گرفته تا رسیدن به اهداف خود به Wi-Fi متکی هستند. اما با فراگیر شدن اینترنت، یک خطر اساسی به شکل هکرهایی وجود دارد که به دنبال سوء استفاده از نقص های امنیتی برای دسترسی به داده ها و اطلاعات خصوصی شما هستند.

## Slide 3
امنیت بی سیم یا امنیت وای فای در اصل، جلوگیری از دسترسی کاربران ناخواسته به یک شبکه بی سیم خاص است. علاوه بر این، امنیت بی‌سیم به عنوان امنیت Wi-Fi نیز شناخته می‌شود. با هدف اطمینان از دسترسی به داده‌های شما فقط برای کاربرانی که مجاز هستید، باقی می‌ماند.
پروتکل های امنیتی بی سیم مانند Wired Equivalent Privacy (WEP) و Wi-Fi Protected Access (WPA) پروتکل های امنیتی احراز هویت هستند که توسط Wireless Alliance برای تضمین امنیت بی سیم استفاده می شوند.
امنیت WIFiچیست؟

## Slide 4
در حال حاضر چهار پروتکل امنیتی بی سیم موجود است.
حریم خصوصی معادل سیمی WEP))
دسترسی محافظت شده از Wi-Fi (WPA)
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2)
Wi-Fi Protected Access 3 (WPA 3).
برای اینکه مطمئن شوید شبکه شما ایمن است، ابتدا باید شناسایی کنید که شبکه شما تحت کدام شبکه قرار دارد.
امنیت WIFi چیست؟

## Slide 5
انواع امنیت بی سیم چیست؟
همانطور که قبلا ذکر شد، چهار نوع اصلی پروتکل های امنیتی بی سیم وجود دارد. هر یک از اینها در کاربرد و قدرت متفاوت است.
1-حریم خصوصی معادل سیمی (WEP)
Wired Equivalent Privacy (WEP) اولین پروتکل امنیتی است که تاکنون در عمل به کار گرفته شده است. طراحی شده در سال 1997، منسوخ شده است، اما هنوز هم در دوران مدرن با دستگاه های قدیمی استفاده می شود. WEP از یک طرح رمزگذاری داده استفاده می کند که بر اساس ترکیبی از مقادیر کلید تولید شده توسط کاربر و سیستم است. با این حال، به طور گسترده ای شناخته شده است که WEP کم امنیت ترین نوع شبکه است زیرا هکرها تاکتیک های مهندسی معکوس و شکستن سیستم رمزگذاری را توسعه داده اند.

## Slide 6
انواع امنیت بی سیم چیست؟
2-دسترسی محافظت شده از Wi-Fi (WPA)
Wi-Fi Protected Access (WPA) برای مقابله با نقص هایی که در پروتکل WEP پیدا شده بود توسعه داده شد. WPA ویژگی هایی مانند پروتکل یکپارچگی کلید زمانی TKIP) )را ارائه می دهد که یک کلید 128 بیتی پویا بود که نفوذ به آن سخت تر از کلید ثابت و بدون تغییر WEP بود.
همچنین چک یکپارچگی پیام را معرفی کرد که بسته‌های تغییریافته ارسال شده توسط هکرها، پروتکل یکپارچگی کلید موقت (TKIP ) و کلید پیش‌اشتراک‌گذاری شده PSK) ) را از جمله برای رمزگذاری اسکن می‌کرد.

## Slide 7
انواع امنیت بی سیم چیست؟
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)_3
در سال 2004، WPA2 تغییرات قابل توجه و ویژگی های بیشتری را در گمبیت امنیتی بی سیم به ارمغان آورد. WPA2 جایگزین TKIP با پروتکل کد احراز هویت زنجیره‌ای پیام رمزی CCMP) )شد که یک ابزار رمزگذاری بسیار برتر است.
WPA2 از زمان آغاز به کار استاندارد صنعت بوده است، در 13 مارس 2006، Wi-Fi Alliance اعلام کرد که تمام دستگاه های آینده با علامت تجاری Wi-Fi باید از WPA2 استفاده کنند.

## Slide 8
انواع امنیت بی سیم چیست؟
WPA2-PSK_4
WPA2-PSK برای وارد شدن به شبکه بی‌سیم به یک رمز عبور نیاز دارد. به طور کلی پذیرفته شده است که یک رمز عبور واحد برای دسترسی به Wi-Fi ایمن است، اما فقط به اندازه ای که به کسانی که از آن استفاده می کنند اعتماد کنید. یک آسیب پذیری بزرگ ناشی از آسیب احتمالی است که زمانی که اعتبارنامه ورود به سیستم در دستان اشتباه قرار می گیرد، ایجاد می شود. به همین دلیل است که این پروتکل اغلب برای یک شبکه Wi-Fi مسکونی یا باز استفاده می شود.

## Slide 9
انواع امنیت بی سیم چیست؟
برای رمزگذاری یک شبکه با WPA2-PSK، روتر خود را نه با یک کلید رمزگذاری، بلکه با یک عبارت عبور انگلیسی ساده بین 8 تا 63 کاراکتر ارائه می دهید. با استفاده از CCMP، این عبارت عبور، همراه با SSID شبکه، برای تولید کلیدهای رمزگذاری منحصر به فرد برای هر مشتری بی سیم استفاده می شود. و آن کلیدهای رمزگذاری دائماً تغییر می کنند. اگرچه WEP از عبارت‌های عبور نیز پشتیبانی می‌کند، اما این کار را تنها به‌عنوان راهی برای ایجاد آسان‌تر کلیدهای استاتیک انجام می‌دهد که معمولاً از کاراکترهای هگز 0-9 و A-F تشکیل شده‌اند.

## Slide 10
انواع امنیت بی سیم چیست؟
WPA2-Enterprise_5
WPA2-Enterpriseبه یک سرور RADIUS نیاز دارد که وظیفه احراز هویت دسترسی کاربر شبکه را بر عهده دارد. فرآیند احراز هویت واقعی بر اساس خط مشی X 802.1 است و در چندین سیستم مختلف با برچسب EAP ارائه می شود.فقط چند مؤلفه برای کار WPA2-Enterprise مورد نیاز است. در واقع، اگر از قبل دارای نقاط دسترسی و مقداری فضای خالی سرور هستید، تمام سخت افزار مورد نیاز برای تحقق آن را در اختیار دارید.

## Slide 11
انواع امنیت بی سیم چیست؟
از آنجایی که هر دستگاه قبل از اتصال احراز هویت می شود، یک تونل شخصی و رمزگذاری شده به طور موثر بین دستگاه و شبکه ایجاد می شود. مزایای امنیتی یک WPA2-Enterprise با پیکربندی مناسب، یک شبکه تقریباً غیرقابل نفوذ را به شما می دهد. این پروتکل اغلب توسط مشاغل و دولت استفاده می شود. البته به دلیل تدابیر امنیتی شدید آن.

## Slide 12
انواع امنیت بی سیم چیست؟
Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)_6
WP3 اولین تغییرات عمده را در امنیت بی سیم در 14 سال گذشته معرفی می کند. برخی از اضافات قابل توجه برای پروتکل امنیتی عبارتند از:
محافظت بیشتر از رمزهای عبور
رمزگذاری فردی برای شبکه های شخصی و باز
امنیت بیشتر برای شبکه های سازمانی

## Slide 13
انواع امنیت بی سیم چیست؟
WPA3-PSK_7
برای بهبود اثربخشی به‌روزرسانی‌های PSK به WPA3-PSK با بهبود فرآیند احراز هویت، محافظت بیشتری را ارائه می‌دهد.
یک استراتژی برای انجام این کار از احراز هویت همزمان برابر (SAE) استفاده می کند تا حملات لغت نامه brute-force را برای یک هکر دشوارتر کند. این پروتکل نیاز به تعامل کاربر در هر تلاش برای احراز هویت دارد، که باعث کندی قابل توجهی برای کسانی می شود که تلاش می کنند تا از طریق فرآیند احراز هویت به اجبار عمل کنند.

## Slide 14
انواع امنیت بی سیم چیست؟
WPA3-Enterprise_8
WPA3-Enterprise برخی از مزایای اضافه را ارائه می دهد، اما به طور کلی تغییرات کمی از نظر امنیت با پرش از WPA2-Enterprise ارائه می دهد.
یک پیشرفت قابل توجهی که WPA3-Enterprise ارائه می‌دهد، لازمه تأیید اعتبار گواهی سرور برای تأیید هویت سروری است که دستگاه در حال اتصال به آن است، پیکربندی شود.
با این حال، به دلیل عدم پیشرفت های عمده، انتقال سریع به WPA3 امکان پذیر نیست. WPA2 در سال 2004 به یک استاندارد تبدیل شد و حتی امروزه سازمان ها برای پشتیبانی از آن در شبکه خود با مشکل مواجه هستند. به همین دلیل است که ما به راه حلی رسیدیم که هر آنچه را که برای X802.1 نیاز دارید فراهم می کند.

## Slide 15
امنیت شبکه‌های بی‌سیم
امروزه تقریباً بیشتر افراد یه دستگاه متصل به اینترنت دارند و با گسترش روزافزون تکنولوژی تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت هم افزایش پیدا کرده است. امنیت این دستگاه‌های متصل به اینترنت ممکنه توسط افراد و سازمان‌های شرور مورد حمله قرار بگیرد و اطلاعات شخصی، داده‌های مالی و هویت اون‌ها به خطر بی افتد . البته راه‌حل‌ها و اقدامات احتیاطی مختلفی در پیکربندی می‌تونه از رخ‌دادن این گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند.

## Slide 16
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
تهدیدات شبکه های بی سیم تنها به شبکه‌های تجاری منتهی نمی‌شن و شبکه‌های خونگی هم تحت‌تأثیر این خطرات قرار می‌گیرند. در ادامه شما رو با برخی از تهدیدات شبکه های بی سیم آشنا می‌کنیم:

## Slide 17
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
Wardriving
حمله Wardriving یا حمله دوقلو شیطانی زمانی رخ می‌دهد که سیگنال‌های WlAN در محیط خارجی و در فضای عمومی منتشر شوند. در این حالت راه‌اندازان جنگ سیستم، خودشان برای جعل هویت آن تنظیم می‌کنند و از سیگنال پخشی قوی‌تر از سیگنال تولید شده توسط نقطه دسترسی قانونی استفاده می‌کنند.
کاربران ناآگاه نیز با استفاده از این سیگنال متصل می‌شوند و به دلیل اتصال از طریق سیستم مهاجم، اطلاعاتی که قربانی از طریق اینترنت ارسال می‌کند شناسایی می‌شود. این اطلاعات می‌تواند رمز کارت اعتباری، ترکیب نام کاربری و رمز عبور و سایر اطلاعات شخصی باشد.

## Slide 18
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
Evil Twin Attacks
بسیاری از نقاط دسترسی عمومی ایمن نیستند و ترافیکی که حمل می‌کنند رمزگذاری شده نیست. این موضوع می‌تواند تراکنش‌ها یا ارتباطات حساس کاربران و درپی اون امنیت شبکه های بی سیم رو به خطر بندازد؛ زیرا تو این حالت اتصال کاربران در حال انتقال است و عوامل مخرب می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاعات حساس کاربران نظیر رمز عبور یا شماره کارت اعتباری آن‌ها رو به دست بیاورند.

## Slide 19
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
Wormhole
در این نوع حمله نفوذگر بین خودش و گره‌های دیگه تونل ایجاد می‌کند. این کار برای گیج کردن پروتکل مسیریابی انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگه نفوذگر بسته‌ها رو در مکانی از شبکه ضبط می‌کند و از طریق یک تونل بسته‌ها رو به‌جای دیگری منتقل می‌کند و به این ترتیب امنیت شبکه های بی سیم به خطر می افتد . به این نکته توجه داشته باشید که ارسال مجدد بیت‌ها یا تونل‌سازی می‌تواند به‌صورت کاملاً انتخابی صورت بگیرد.

## Slide 20
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
IP spoofing
حمله IP spoofing یا جعل ای پی زمانی رخ می‌دهد که مهاجم بتواند با موفقیت به WLAN یک شرکت یا سازمان متصل شود و بتواند از ابزارهایی برای جعل دستگاه‌های مورداعتماد از طریق تغییر آدرس IP مبدأ در هدر بسته یا جعل هویت استفاده کند. در این صورت ممکنه دستگاه‌های دریافت‌کننده کاملاً ناآگاهانه بسته‌های جعلی رو قبول کنند. معروف‌ترین و رایج‌ترین تکنیک‌های مورداستفاده در حمله IP spoofing شامل حملات man in the Middle و بات نت‌های DDoS است.

## Slide 21
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
Signal Jamming
در حملات سیگنال‌های پارازیت یا Signal Jamming مهاجم محیطی را در مرز شبکه انتخاب می‌کند و با استفاده از آمپلی‌فایر، اکسس‌پوینت مجاز در شبکه رو با کمک سیگنال‌های پارازیت اصطلاحاً غرق می‌کند. در صورت انجام این کار کاربران با وجود سیگنال‌های قدرتمندی که در نزدیکی اون‌ها قرار دارد، ارتباط خودش رو با اکسس‌پوینت‌ها از دست می‌دهد و یا نمی‌تواند با اکسس‌پوینت مربوطه ارتباط برقرار کند.
همه‌ی شبکه‌های وایرلس در مقابل سیگنال‌های پارازیت آسیب‌پذیرند. سیگنال‌های پارازیت از دیوایس‌هایی ساطع می‌شوند که دیوایس‌های وایرلسی با استاندارد 802.11 باشند. سیگنال‌های پارازیت باعث می‌شوند که تا زمان وجود پارازیت‌ها تموم ارتباطات در شبکه مختل شود.

## Slide 22
تهدیدات شبکه های بی سیم چیست؟
Sniffing
آخرین نوع تهدیدات شبکه‌ های بی سیم Sniffing یا شنود است. در حمله Sniffing گره نفوذگر در مقابل شبکه حسگر بی‌سیم قرار می‌گیرد و داده‌ها رو از طریق شنود کانال جمع‌آوری می‌کند. حمله Sniffing یا شنود تأثیری بر عملکرد طبیعی پروتکل ندارد.

## Slide 23
امنیت شبکه های بی سیم
1. از رمزگذاری در شبکه بی سیم خود استفاده کنید.
برای امنیت شبکه بی سیم، اطلاعات شبکه را رمزگذاری کرده تا از مهاجمانی که در نزدیکی آن ها قرار گرفته و اطلاعات را شنود می کنند در امان باشید. رمزگذاری داده ها، سبب تبدیل کردن داده ها به کدی غیر قابل دسترس برای دیگران می شود.
جالب است بدانید در سپتامبر 1999، روترهای قدیمی به نام WEP برای رمزگذاری اطلاعات مورد استفاده قرار می گرفتند. که تنها سطح امنیتی شبکه های سیمی را پوشش می داد. به همین خاطر این پروتکل امنیتی همچنان یک راه حل آسیب پذیر به شمار می روند. بنابراین سیستم هایی که به این پروتکل متکی هستند باید ارتقا یافته یا جایگزین شوند. در زمان تدوین استاندارد امنیت بی سیم شبکه خانگی، WPA به عنوان یک تقویت کننده امنیتی موقت برای WEP مورد استفاده قرار می گرفت.

## Slide 24
امنیت شبکه های بی سیم
برنامه های WPA مدرن از یک کلید پیش اشتراکی PSK) ) استفاده می کنند. که اغلب به عنوان WPA Personal و پروتکل یکپارچگی کلید موقتی یا TKIP برای رمزگذاری استفاده می کنند. WPA Enterprise، از یک سرور احراز هویت برای تولید کلیدها و گواهینامه ها استفاده می کنند. WPA نسبت به WEP پیشرفت چشمگیری داشته است. اما همانطور که اجزای اصلی ساخته شده می توان آن ها را از طریق به روز رسانی سیستم عامل در دستگاه های دارای WEP راه اندازی کرد.
WPA نیز پس از ارائه در برابر نفوذ بسیار آسیب پذیر عمل می کند به نحوی که بیشترین تهدیدات برای این پروتکل به صورت مستقیم انجام نمی شود.

## Slide 25
امنیت شبکه های بی سیم
2. نام روتر خود را از حالت پیش فرض تغییر دهید.
پسورد در حالت پیش فرض برای روتر، از قبل ایجاد می شود. که اغلب به آن شناسه یا SSID گفته می شود. در این حالت، برای امنیت شبکه بی سیم تغییر رمز عبور اولین کاری است که باید برای امنیت شبکه انجام دهید.
داشتن یک حالت امن برای شبکه از امکان دسترسی دیگران به روتر جلوگیری می کند.

## Slide 26
امنیت شبکه های بی سیم
هنگامی که تنظیمات امنیتی مختلفی را در روتر بی سیم خود فعال کردید، باید تنظیمات جدید را به رایانه ها و سایر دستگاه های بی سیم خود اضافه کنید.
تا همه آنها بتوانند به شبکه Wi-Fi متصل شوند. بنابراین رایانه خود را به طور مستقیم به این شبکه متصل کنید.
تا مجبور نباشید هر بار که به اینترنت متصل می شوید، SSID (کلمه عبور) و سایر اطلاعات را وارد کنید.
هم چنین زمانی که دستگاه جدیدی به روتر متصل می شود، آدرس MAC آن را پیدا کرده و به روتر خود اضافه کنید.
درنهایت هنگامی که دوست شما تنها یک بار به روتر بی سیم شما متصل می شود. بهتر است آدرس MAC او را تنظیمات خارج کنید.

## Slide 27
امنیت شبکه های بی سیم
3. رمز عبور پیش فرض روتر خود را تغییر دهید.
سازنده روتر بی سیم شما احتمالا یک گذرواژه استاندارد پیش فرض به آن اختصاص داده است. که عموماً هکرها این رمزهای عبور پیش فرض را می دانند، اکنون برای انتخاب رمز عبور نکات زیر را در نظر داشته باشید.
از رمز عبور پیچیده و طولانی استفاده کنید.
حداقل تعداد کلمه عبور را 12 کاراکتر در نظر بگیرید.
از ترکیبی از اعداد، نمادها و حروف کوچک و بزرگ استفاده کنید.
هرگز از اطلاعات شخصی خود استفاده نکنید.

## Slide 28
امنیت شبکه های بی سیم
4. روتر خود را به روز نگه دارید.
نرم افزاری که به همراه روتر ارائه می شود هر چند وقت یک بار، نیاز به بروز رسانی دارد. بنابراین با مراجعه به وب سایت نسخه جدید نرم افزار را دانلود کرده و نصب کنید.
هنگامی که روتر خود را ایمن می کنید، فراموش نکنید که کامپیوتر خود را نیز ایمن کنید. استفاده از روش های امنیت رایانه مانند آنتی ویروس و فایروال این محافظت ها را به روز نگه می دارد.

## Slide 29
امنیت شبکه های بی سیم
5. روتر خود را ایمن کنید.
همچنین محافظت از شبکه در برابر حملات از طریق اینترنت با حفظ امنیت روتر مهم است. زیرا بین شبکه محلی و اینترنت، ترافیک را هدایت می کند.
بنابراین، اولین خط دفاعی شما برای محافظت در برابر چنین حملاتی اقدامات لازم جهت امنیت روتر می باشد. در صورت بی توجهی افراد غربیه به اطلاعات شما دسترسی پیدا می کنند.

## Slide 30
امنیت شبکه های بی سیم
6. سیستم عامل روتر خود را ارتقا دهید
برای اطمینان از اینکه روتر شما جدیدترین سیستم عامل را اجرا می کند، باید گاهی سایت سازنده را نیز بررسی کنید.
با استفاده از داشبورد روتر در شماره 192.168 می توانید نسخه سیستم عامل موجود روتر خود را پیدا کرده و به شبکه بی سیم امن خود متصل شوید.
برای نتیجه گیری، فیلتر کردن آدرس MAC یا رمزگذاری WPA2 AES (و یک عبارت عبور کاملاً پیچیده) احتمالاً بهترین راه برای امنیت شبکه بی سیم شما می باشد.

## Slide 31
امنیت شبکه های بی سیم
7. دسترسی به شبکه خود را محدود کنید
فقط دستگاه های خاص اجازه دسترسی به شبکه بی سیم شما را دارند. به هر دستگاهی که قادر به برقراری ارتباط با شبکه باشد.
آدرس منحصر به فرد MAC) ) کاملا اختصاصی هستند، اما جعل آدرس آن ها نیز امکان پذیر است.
آدرس MAC به سختی در تجهیزات شبکه شما رمزگذاری شده است. بنابراین یک آدرس فقط به آن دستگاه در شبکه اجازه دسترسی می دهد.
در این صورت یک مهاجم باید قبل از اقدام به جعل اطلاعات، ابتدا یكی از آدرسهای MAC رایانه هایی را كه به شبكه بی سیم شما متصل هستند را بداند.

## Slide 32
امنیت شبکه های بی سیم
8. آدرس های MAC را فیلتر کنید.
تلفن همراه مجهز به WIFI یا لپ تاپ دارای یک آدرس MAC منحصر به فرد است که برای امنیت شبکه بی سیم در نظر گرفته می شود. این در حالی است که جعل آدرس آن ها نیز، امکان پذیر است.
آدرس MAC به سختی در تجهیزات شبکه شما رمزگذاری شده است. بنابراین یک آدرس فقط به آن دستگاه در شبکه اجازه دسترسی می دهد.

## Slide 33
امنیت شبکه های بی سیم
9. ویژگی “مدیریت از راه دور” را خاموش کنید.
برخی از روترها جهت دسترسی به پشتیبانی فنی، دارای قابلیت مدیریت از راه دور هستند.
در صورت فعال کردن این گزینه هکرها یه راحتی می توانند به امنیت شبکه بی سیم شما آسیب زده و راهی برای نفوذ پیدا کنند.

## Slide 34
امنیت شبکه های بی سیم
10. هنگام دسترسی به تلفن همراه از شبکه خود محافظت کنید.
اکنون برنامه ها به شما این امکان را می دهند که از طریق دستگاه همراه به شبکه خانگی خود دسترسی پیدا کنید.
قبل از انجام این کار، مطمئن شوید که برخی از ویژگی های امنیتی موجود هستند. یعنی هنگامی که از برنامه استفاده نمی کنید از آن خارج شوید.
در این صورت در صورت گم شدن، یا دزدیده شدن تلفن شما فرد دیگری نمی تواند به برنامه دسترسی پیدا کند.

## Slide 35
منابع
https://cando.ac
https://rahaco.net
https://s-child.com

## Slide 36
با تشکر از توجه شما عزیزان