## Slide 1
موضوع:پاورپوینت سرب
استاد راهنما:علیرضا عزیزی
پژوهشگر:محمد جواد عزیزی
تاریخ ارائه: .......

## Slide 2
تاریخچه فلز سرب
این فلز به راحتی از سنگ معدن استخراج می شود. انسان های ماقبل تاریخ در آسیای غربی از وجود این فلز آگاه بودند. گالنا سنگ معدن اصلی سرب است که اغلب دارای نقره است. علاقه به نقره باعث شروع استخراج گسترده و استفاده از Pb در روم باستان شد. تولید این فلز پس از سقوط روم کاهش یافت و تا انقلاب صنعتی به مقادیر قابل قبولی نرسید.

## Slide 3
در سال ۲۰۱۴ ، تولید جهانی این فلز سالانه حدود ده میلیون تن بود که بیش از نیمی از آن مربوط به بازیافت بود. چگالی بالای سرب ، نقطه ذوب پایین ، چکش خواری و عدم تمایل آن نسبت به اکسیداسیون باعث شد که به یک فلز مفید تبدیل شود.این خواص به همراه فراوانی نسبی و قیمت پایین آن ، منجر به استفاده گسترده از آن در ساخت و ساز ، لوله کشی ، باتری ، گلوله ، لحیم کاری ، آلیاژهای ساختگی ، رنگهای سفید ، بنزین حاوی سرب و محافظ اشعه شد.
تاریخچه فلز سرب

## Slide 4
با اینحال در اواخر قرن نوزدهم سمیت Pb به رسمیت شناخته شد و از آن زمان استفاده از آن در بسیاری از کاربردها کاهش یافته است. با این حال ، بسیاری از کشورها هنوز اجازه فروش محصولاتی که انسان را در معرض سرب قرار می دهد ، از جمله برخی از انواع رنگ ها و گلوله ها را دارند.شایان ذکر است که Pb یک نوروتوکسین است که در بافت ها و استخوان های نرم جمع می شود ، به سیستم عصبی آسیب می زند و عملکرد آنزیم های بیولوژیکی را مختل می کند و باعث اختلالات عصبی مانند آسیب مغزی و مشکلات رفتاری می شود.
تاریخچه فلز سرب

## Slide 5
خواص فیزیکی و شیمیایی سرب
سرب وقتی در معرض هوای مرطوب قرار می گیرد یک لایه محافظ با ترکیب متفاوت تشکیل می دهد. کربنات سرب (II) ماده تشکیل دهنده متداول است، سولفات یا کلرید نیز ممکن است در مناطق شهری یا دریایی وجود داشته باشد. این لایه ها باعث می شود این فلز به طور مؤثر از نظر شیمیایی در معرض هوا مقاوم باشد. سرب ریز پودری ، مانند بسیاری از فلزات آتش زاست و با شعله مایل به آبی سفید می سوزد.

## Slide 6
فلوئور با Pb در دمای اتاق واکنش می دهد و فلوراید سرب (II) را تشکیل می دهد. واکنش با کلر نیز مشابه است اما نیاز به گرم شدن دارد ، زیرا لایه کلرید حاصل واکنش عناصر را کاهش می دهد. سرب مذاب با كلكوژنها واکنش می دهد تا كلكوژنیدهای سرب (II) را تشکیل دهد.این فلز در برابر اسید سولفوریک و فسفریک مقاومت است اما در هیدروکلریک یا اسید نیتریک حل می شود. اسیدهای آلی مانند اسید استیک، در حضور اکسیژن منجر به حل شدن سرب می شوند. بعلاوه قلیاهای غلیظ نیز Pb را حل می کنند.
خواص فیزیکی و شیمیایی سرب

## Slide 7
فلز سرب در کجا پیدا می‌شود؟
فلز سرب یک عنصر طبیعی است که در مقادیر کمی در پوسته زمین یافت می‌شود. در حالی که کاربردهای مفیدی دارد، اما می‌تواند برای انسان و حیوانات سمی باشد و باعث ایجاد اثرات مضر و منفی بر سلامتی شود.سرب را می‌توان در هر قسمت محیط زیست ازجمله هوا، خاک، آب و حتی در داخل خانه‌های خود یافت.

## Slide 8
بخش عمده‌ای از مواجه شدن انسان با سرب، ناشی از فعالیت‌های انسانی از جمله استفاده از سوخت‌های فسیلی است. ترکیبات دارای فلز سرب در طیف گسترده‌ای از محصولات موجود در داخل و اطراف خانه‌ها، از جمله رنگ، سرامیک، لوله و مواد لوله کشی، لحیم کاری، بنزین، باتری، مهمات و لوازم آرایشی استفاده شده است.
فلز سرب در کجا پیدا می‌شود؟

## Slide 9
سرب ممکن است از این مصارف گذشته و وارد محیط زیست شود. همچنین می‌توان از طریق منابع صنعتی و اماکن آلوده مانند کارخانه‌های ذوب سابق، سرب را به محیط زیست منتقل کرد.در حالی که سطح طبیعی سرب در خاک بین 50 تا 400 قطعه در میلیون است، فعالیت‌های معدنی، ذوب و پالایش منجر به افزایش سطح فلز سرب در محیط زیست به ویژه در نزدیکی محل‌های معدن و ذوب آهن شده است.
فلز سرب در کجا پیدا می‌شود؟

## Slide 10
تولید سرب
حدود نیمی از کل سرب تولید شده در هرسال، از مواد بازیافتی است. به این معنی که سرب یکی از بالاترین نرخ‌های بازیافت را در بین تمامی مواد رایج امروزی دارد. در سال 2008، تولید سرب در سراسر جهان، از هشت میلیون تن فراتر رفت و در سال اخیر شاهد اوج گرفتن تولید این فلز در جهان هستیم. از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سرب استخراج شده، می‌توان به چین، استرالیا و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.

## Slide 11
تولید سرب
درحالی‌که عظیم‌ترین سازندگان سرب از روش بازیافتی ایالات متحده آمریکا، چین و آلمان هستند. جالب است بدانید که کشور چین به‌تنهایی حدود 60 درصد از کل تولید سرب را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین سنگ معدن سرب از نظر اقتصادی، گالن نام دارد. گالن حاوی سولفید سرب (PbS) و همچنین روی و نقره است که همه آن‌ها را می‌توان برای تولید فلزات خالص استخراج و سپس تصفیه کرد.

## Slide 12
سایر سنگ‌های معدنی که برای سرب استخراج می‌شوند عبارت‌اند از انگلیسیت و سروسیت. بخش بزرگی (حدود 90 درصد) از کل سرب در باتری‌های سرب اسیدی، ورق‌های سرب و سایر کاربردهای فلزی که قابل بازیافت هستند، استفاده می‌شود. در نتیجه در حدود پنج میلیون تن سرب یا 60 درصد از کل تولید این فلز، از مواد بازیافتی است.
تولید سرب

## Slide 13
آشنایی با استخراج سرب از معدن
تنها حدود نیمی از مواد سرب مورداستفاده امروزی، از معادن استخراج می‌شود. مابقی نیاز بشر به این ماده باز بازیافت، عمدتاً بازیافت باتری خودروها به دست خواهد آمد. سرب از سنگ معدن‌های حفر شده از معدن زیرزمینی استخراج می‌شود. از بیش از 60 کانی که حاوی سرب بوده، تنها 3 مورد از آن‌ها، گالن، سروسیت و انگلیسیت از نظر تجری قابل دوام هستند. معمولاً سرب همراه با فلزات دیگری مانند نقصضره و روی بازیافت خواهد شد.

## Slide 14
استخراج فلز سرب از سنگ‌های معدن، یک فرایند چندمرحله‌ای است. ابتدا سنگ معدن سرب به ذرات ریز کمتر از 0.1 میلی‌متری آسیاب می‌شود و بافتی شبیه به نمک خوراکی به سنگ معدن می‌دهند. سپس پودر سرب در یک فرایند فیلتراسیون قرار می‌گیرد که شامل مخلوط کردن سنگ سرب با آب، افزودن روغن کاج و واردکردن حباب‌های هوا و هم زدن می‌شود. این عمل موجب می‌گردد تا کف نفتی حاوی سنگ سرب روی سطح تشکیل شود.
آشنایی با استخراج سرب از معدن

## Slide 15
بعدازاین مرحله متخصصین کف را از بین برده و سپس فیلتر می‌کنند تا آب آن را خارج کنند. سپس پودر در دمای بیش از 2500 درجه فارنهایت زینتر شده تا ناخالصی‌هایی مانند گوگرد را اکسید کنند. پودر حاصل بیشتر در یک کوره بلند گرم می‌شود و سرب مذاب تولید شده و به داخل قالب‌های سرب کشیده خواهد شد.
آشنایی با استخراج سرب از معدن

## Slide 16
در این مرحله، سرب حاصل شده دارای خلوص 95 درصد بوده و با ذوب و جداکردن ناخالصی‌ها برای رسیدن به خلوص بیش از 99 درصد، از فرایند تصفیه استفاده می‌کنند. فلزاتی مانند طلا و نقره را می‌توان با افزودن مقدار کمی روی، از شمش جدا کرد. دلیل این امر نیز این نکته است که طلا و نقره راحت از سرب، در روی حل شده و زمانی که شمش کمی سرد شد، تفاله‌های آن به سمت بالا می‌آیند و سایر فلزات را نیز با خود می‌آوردند.
آشنایی با استخراج سرب از معدن

## Slide 17
هنگامی که مواد سرب به سطح خلوص کافی رسید، به‌عنوان محصول نهایی به بلوک‌های سربی ریخته خواهند شد. در برخی از موارد ممکن است مقادیر کمی ناخالصی مانند مس، آنتیموان، قلع و روی نیز به مواد اضافه شده تا آلیاژهای سرب با خواص مختلف تولید شود.
آشنایی با استخراج سرب از معدن

## Slide 18
مهمترین آلیاژ های سرب
سرب به راحتی قابل تغییر و فرم‌پذیر است که از آن به عنوان یک مزیت برای استفاده در فلزات ساختاری و آلیاژی استفاده می شود. به عبارتی سرب به دلیل خواص ویژه ای که دارد با بسیاری از فلزات آلیاژ می دهد از جمله:

## Slide 19
آلیاژ قلع و سرب: این آلیاژ به نام سرب-قلع شناخته می‌شود و از مخلوط سرب و فلز قلع تشکیل که برای اتصال مواد مختلف در الکترونیک و صنایع فلزی استفاده می‌شود. آلیاژ قلع و سرب دارای نقطه ذوب پایینی است که امکان استفاده در دماهای پایین را فراهم می‌کند.
آلیاژ سرب و آنتیموان: این آلیاژ نیز برای افزایش سختی و مقاومت در برابر خوردگی استفاده می‌شود. ضمناً به دلیل ویژگی‌های ضد آب و ضدسایشی که دارد گاهی در برخی از باتری‌ها و آلیاژ‌های فلزی استفاده شود.
آلیاژ سرب و مس: این آلیاژ به عنوان یک مواد پایه در صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیکی

## Slide 20
آلیاژ سرب و بیسموت: این آلیاژ برای ساخت ابزار و سایر موارد ذوب‌پذیر استفاده می‌شود.
آلیاژ سرب و کادمیوم: آلیاژ سرب و کادمیوم به دلیل سختی و مقاومت در برابر خوردگی نسبتاً بالا، مناسب برای استفاده در تولید باتری‌ها و انواع سیم‌ها و کابل‌ها است.
آلیاژ سرب و آرسنیک: آلیاژ سرب و آرسنیک برای تولید سرب فلزی با خواص خاص به‌کار می‌رود. این آلیاژها برای اهداف خاصی مانند ساخت آینه، عدسی و استفاده در صنایع نظامی و فضایی کاربرد دارد.

## Slide 21
ساخت باتری سربی – اسیدی
مصرف اصلی b برای باتری های ذخیره ساز سربی- اسیدی است که در آن شبکه یا صفحه از این فلز یا ترکیب سرب با سایر فلزات که بیشتر آنتیموان است، ساخته می شود.
P

## Slide 22
اکستروژن های نورد
ورقه های سرب در صنعت ساختمان سازی برای جلوگیری از احتراق یا هوازدگی ، برای سقف سازی و تولید روکش فلزی جهت جلوگیری از نفوذ آب استفاده می شود. با توجه به مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی، ورقه های این فلز نیز برای استفاده از روکش حمام های شیمیایی و اسیدی و مخازن ذخیره سازی کاربرد دارد. چگالی بالای ورق سرب آن را به عنوان ماده ای بسیار مؤثر برای اهداف عایق صدا تبدیل می کند. فولاد با روکش سرب نیز برای محافظت از اشعه استفاده می شود.

## Slide 23
ساخت لوله های سربی
لوله های سربی به دلیل مقاومت در برابر خوردگی در حمل مواد شیمیایی خورنده در کارخانه های تولید مواد شیمیایی استفاده می شوند. این لوله ها همچنین در اندازه های کوتاه جهت استفاده در اتصال کابل های با روکش Pb اکسترود می شوند.

## Slide 24
تولید رنگدانه ها
این فلز به طور گسترده ای در رنگ ها استفاده می شود اگرچه اخیرا استفاده از آن در رنگ ها به طور چشمگیری محدود شده است تا خطرات سلامتی را کاهش دهد. سرب سفید ، Pb(OH)2 • ۲PbCO3 بیشترین استفاده را به عنوان رنگدانه دارند سایر رنگدانه های مهم Pb شامل سولفات سرب بازی و کرومات سرب هستند.

## Slide 25
استفاده به عنوان پوشش کابل
آلیاژهای سرب به دلیل خاصیت انعطاف پذیری بالا ، قابلیت اکستروژن مناسب ، دمای ذوب نسبتا کم و مقاومت در برابر خوردگی بسیار عالی در هنگام تماس با طیف گسترده ای از محیط های صنعتی و دریایی ، خاک و مواد شیمیایی کاربرد گستره ای دارند. از این ترکیبات به عنوان غلاف برای کابلهای با ولتاژ بالا استفاده می شود.

## Slide 26
ساخت مهمات
استفاده از گلوله های سربی که معمولاً در تیراندازی ورزشی با سلاح های کوچک استفاده می شود، بسیار متداول است.

## Slide 27
آلیاژهای سرب
سرب آلیاژهای بسیاری با فلزات را تشکیل می دهد. آلیاژهای تشکیل شده با قلع ، مس ، آرسنیک ، آنتیموان ، بیسموت و کادمیوم از اهمیت صنعتی برخوردار هستند. از Pb برای ساخت یاتاقانها ، لحیم کاری ، فلزات ضد انفجار و فلزات با نقطه ذوب پایین استفاده می شود.

## Slide 28
لحیم کاری های نرم عمدتا آلیاژهای سرب – قلع با یا بدون آنتیموان هستند در حالی که آلیاژهای زودگداز ترکیبی از Pb ، قلع ، بیسموت ، کادمیوم و سایر فلزات با نقطه ذوب کم هستند.گلوله های سربی آلیاژ Pb ، آنتیموان و آرسنیک هستند و این فلز برای کاهش ساییدگی دستگاه ها به برنج اضافه می شود.
آلیاژهای سرب

## Slide 29
تاثیرات زیست محیطی سرب
استخراج ، تولید ، استفاده و دفع Pb و فرآورده های آن باعث آلودگی قابل توجه خاک و آبهای زمین شده است. انتشار گازهای خام سرب در طول انقلاب صنعتی و دوره تولید بنزین سرب در نیمه دوم قرن بیستم در اوج خود بود. انتشار Pb از منابع طبیعی ، تولید صنعتی ، سوزاندن و بازیافت و سرب قبلاً دفع شده منشا می گیرد. غلظت های بالای Pb در خاک و رسوبات در مناطق صنعتی و شهری پایدار است.

## Slide 30
Pb می تواند در خاک ، خصوصا آنهایی که محتوای ارگانیک بالایی دارند ، جمع شود و صدها تا هزاران سال باقی بماند. این ماده می تواند با سایر فلزات موجود در درون و سطوح گیاهان به طور بالقوه رقابت کند و با مهار فتوسنتز در غلظت های کافی بر رشد گیاه و بقا آن تأثیر منفی بگذارد.
تاثیرات زیست محیطی سرب

## Slide 31
آلودگی خاک و گیاهان می تواند منجر به آلودگی زنجیره غذایی شود که بر میکروارگانیسم ها و حیوانات تأثیر می گذارد. در حیوانات این فلز در بسیاری از ارگان ها سمیت نشان می دهد و به سیستم عصبی ، کلیوی ، تولید مثلی و قلب و عروق بعد از مصرف ، استنشاق یا جذب پوستی آسیب می رساند. جذب این فلز از آب و رسوبات و تجمع زيست محيطی در زنجيره غذایی خطر بزرگی برای ماهی ها ، پرندگان و پستانداران دريایی می باشد.
تاثیرات زیست محیطی سرب

## Slide 32
اثرات سرب بر سلامتی انسان
سرب یک فلز نرم است که کاربردهای زیادی در طی این سالها داشته است و از سال ۵۰۰۰ قبل از میلاد به طور گسترده ای برای استفاده در محصولات فلزی ، کابل ها و خطوط لوله ، رنگ ها و سموم دفع آفات مورد استفاده قرار گرفته است. Pb یکی از چهار فلزی است که بیشترین تأثیر را در سلامتی انسان دارد و از طریق جذب مواد غذایی (۶۵٪) ، آب (۲۰٪) و هوا (۱۵٪) می تواند وارد بدن انسان شود.

## Slide 33
غذاهایی مانند میوه ، سبزیجات ، گوشت ، غلات ، غذاهای دریایی و نوشیدنی ها ممکن است حاوی مقادیر قابل توجهی Pb باشند. دود سیگار همچنین حاوی مقادیر کمی از این فلز است.این ماده می تواند از طریق خوردگی لوله ها وارد آب (آشامیدنی) شود. این احتمال وقتی بیشتر است که آب کمی اسیدی شود. به همین دلیل هم اکنون سیستم های تصفیه آب عمومی ملزم به تنظیم pH آب هستند تا غلظت سرب را کنترل کنند.
اثرات سرب بر سلامتی انسان

## Slide 34
روش تشخیص فلز سرب
ترکیبات سرب و سرب در طیف گسترده ای از محصولات موجود در داخل و اطراف خانه های ما، از جمله رنگ، سرامیک، لوله ها و مواد لوله کشی، لحیم کاری، بنزین، باتری ها، مهمات و لوازم آرایشی استفاده شده است. همچنین می تواند از منابع صنعتی و مکان های آلوده مانند کارخانه های ذوب سرب سابق به محیط زیست منتشر شود. در حالی که سطوح طبیعی سرب در خاک بین ۵۰ تا ۴۰۰ قسمت در میلیون متغیر است، فعالیت‌های استخراج معدن، ذوب و پالایش منجر به افزایش قابل‌ توجهی در سطوح سرب در محیط، به ویژه در نزدیکی سایت‌های معدن و ذوب شده است.

## Slide 35
آزمایشی که برای حدود صد سال استفاده می شود سرب را از طریق سولفید سدیم در تعامل با سرب برای تشکیل سولفید سرب در حضور اسید قوی شناسایی می کند. این واکنش بسته به غلظت سرب را سیاه یا قهوه ای می کند و عیب اصلی آن فراتر از سمیت متوسط ​​آن بوی بدی است که ایجاد می کند. به دلیل گوگرد بودن، بوی تخم مرغ فاسد می دهد و همچنین استفاده از آن روی سطح بسیار دشوار است. به منظور آزمایش با استفاده از این روش، سرب باید در یک ظرف قرار داده شود و سپس سولفید سدیم به مایع موجود در آن ظرف اضافه شود.
روش تشخیص فلز سرب

## Slide 36
روشی است که برای کاربر بسیار دوستانه تر است. می توان آن را با اسید قوی یا ضعیف انجام داد. رودیزونات سدیم جدا می‌شود و قسمت رودیزونات به سرب متصل می‌شود تا رودیزنات سرب را تشکیل دهد که قرمز رنگ است. این رنگ قرمز تا بنفش سال‌هاست که به لطف تبلیغ گسترده بررسی سرب توسط ۳M و برچسب آنها “قرمز به معنای سرب” شناخته شده است. رودیزونات سدیم می تواند سطوح سرب را تا حدود ۵۰۰ قسمت در میلیون به دقت تشخیص دهد.
روش تشخیص فلز سرب

## Slide 37
چه کسانی در تماس با فلز سرب بیشتر آسیب پذیر هستند؟
تماس با سرب به ویژه برای کودکان و زنان باردار خطرناک است. کودکان به دلیل اینکه بدن آنها در حال رشد است، نسبت به بزرگسالان سرب بیشتری جذب می‌کنند و مغز و سیستم عصبی آنها نسبت به اثرات مخرب سرب حساس‌تر است.بزرگسالان به ویژه زنان باردار ممکن است در اثر خوردن و آشامیدن مواد غذایی یا آب حاوی سرب یا از ظروف یا لیوان‌های حاوی سرب در معرض آسیب دیدن از تماس با فلز سرب قرار گیرند.
سمی بودن یکی از ویژگی های سرب محسوب می‌شود اما این فلز از خواص دیگری نیز برخوردار است.
درواقع ویژگی های سرب باعث افزایش کارایی این محصول محسوب می‌شوند. برخی از مهم‌ترین ویژگی های فلز سرب عبارتند از:

## Slide 38
چگالی کم و خاصیب جذب لرزش دیگر ویژگی های سرب هستند.
ویژگی های سرب
فلز سرب بسیار نرم است.
سرب بسیار مقاوم و چکش‌خوار است.
با وجود نرمی بسیار بالا، وزن این فلز بسیار سنگین است.
سمی بودن یکی از ویژگی های سرب محسوب می‌شود اما این فلز از خواص دیگری نیز برخوردار است.
درواقع ویژگی های سرب باعث افزایش کارایی این محصول محسوب می‌شوند. برخی از مهم‌ترین ویژگی های فلز سرب عبارتند از:

## Slide 39
سرب سمی است یا نه؟
بله؛ فلز سرب سمی است و برای کودکان و زنان باردار می‌تواند خطرناک باشد، چراکه سرب بیشتری جذب می‌کنند.
سرب خشک چیست و چه کاربردی دارد؟
سرب خشک آلیاژی از سرب و آنتیموان است که برای ساخت باتری‌های سرب اسیدی خودروها کاربرد دارد.

## Slide 40
سرب در چه وسایلی وجود دارد؟
از این فلز معمولا در ساخت فشنگ، مخازن نگهداری مواد اسیدی، شیشه و ظروف کرستالی، لوله‌های سری و… استفاده می‌شود.
روش تشخیص فلز سرب چگونه است؟
فلزهای روی و سرب تقریبا مشابه یکدیگرند و برای تشخیث فلز سرب علاوه بر رنگ، از دستگاه‌های XRF نیز استفاده می‌شود.

## Slide 41
https://tejarat-gram.com
https://www.jahaneshimi.com
1. صبا پروفیل
https://sabaprofile.com
https://shahrsteel.com
2. شهر استیل
https://bazarefelez.com
3. بازار فلز
4. تجارتگرام
5. جهان شیمی
منابع

## Slide 42
با تشکر از توجه شما